## Slide 1
Смирнов Алексей Отдел технической поддержки
Специфика фотограмметрической обработки результатов съемки видеорегистратора
III Совместная международная научно-техническая конференция «ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: космические и пространственные данные, технологии обработки» 16-18 октября, 2023 ∣ Сочи, Россия

## Slide 2
Наличие заказчиков-пользователей PHOTOMOD с подобной съемкой
Отсутствие какого-либо программного решения для обработки подобной съемки
Цели работы
Оценка состояния дорожного покрытия с помощью фотограмметрической обработки результатов видеосъемки автомобильного видеорегистратора
Актуальность работы

## Slide 3: Исходные данные
51 снимок
Параметр | Значение
Размер кадра, пикс | 2448 х 2048
Физ. размер пикселя, мкм | 3.45
Фокусное расстояние, мм | 4.914
Результаты калибровки камеры регистратора
Каталог предварительных элементов внешнего ориентирования, WGS 84

## Slide 4: Параметры аэрофотосъемки для создания ортофотопланов
Направление съемки близко к надиру от поверхности земли
Съемка кадров из разных точек пространства
Строгая прямолинейность маршрутов
Выдерживание перекрытий

## Slide 5: Параметры съемки с видеорегистратора
Направление съемки - вперед
Съемка кадров из разных точек пространства
Строгая прямолинейность маршрутов
Выдерживание перекрытий

## Slide 6: Настройка накидного монтажа

## Slide 7: Связующие точки
Связующие точки на капоте и в воздухе ошибочны. Эффективная площадь кадра только в центре.

## Slide 8: Связующие точки
Использовался объектно-ориентированный алгоритм с настройками по умолчанию (конфигурация коррелятора «Оптимальный»). Алгоритм был специально доработан.
На всех изображениях присутствовал капот от автомобиля, на который попадала значительная часть связующих точек. В алгоритм добавили возможность отступа от границ снимка при поиске связующих точек.

## Slide 9: Уравнивание блока
При уравнивании учитывались углы внешнего ориентирования

## Slide 10: Google Earth
Наложение ортофото дороги в Google Earth по координатам

## Slide 11: Стереорежим
Разработана возможность создания стереопары с широкой разверткой такого типа съемки

## Slide 12: Построение поверхности дороги
Расстояние от камеры до земли составляет примерно 1,5 м. С помощью координат центров проекции можно создать векторный слой точек с опцией снижения по высоте на заданную величину.
С помощью двухразового копирования точек и ручного перемещения по ширине дороги, можно воссоздать её поверхность.
~ 1,5 м
Ширина дороги
Высота
камеры

## Slide 13: Ортофототрансформирование
Размер пикселя выходного ортофото - 5 см, размер ячейки геометрической коррекции - 20.
Использовалась функция обрезки исходных изображений на 20% сверху и снизу.
Расширена внутренняя опция ограничения размера растра при ортотрансформировании.
Пример ортофото
Пример 3-х смежных
ортофото

## Slide 14: Создание ортофотоплана дороги
Построение порезов
Выравнивание яркости
Размер пикселя по полю трансформированного кадра сильно меняется
Фрагмент фотоплана
с порезами
Фрагмент фотоплана
В масштабе 1:1
(GSD 5 см)

## Slide 15: Рекомендации
Для возможности полноценной автоматической фотограмметрической обработки результатов съемки видеорегистратора рекомендуется:
Делать раскадровку с меньшим интервалом, чтобы кадры получались плотнее
При наличии одного регистратора, установить его на капоте автомобиля с поворотом 45 градусов к дороге
При наличии двух регистраторов, установить их на максимальном базисе с поворотом 45 градусов к дороге
Обязательное наличие результатов калибровки камеры и предварительных ЭВО

## Slide 16
16-18 октября, 2023
Сочи, Россия
info@racurs.ru
www.racurs.ru
Т: +7 495 720-51-27 Ф: + 7 495 120-40-17
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13A, 3 этаж, оф. 15
Спасибо
за внимание!