## Slide 1: Проблемы и особенности выполнения геодезических работ с новыми координатами в местных системах
Аникин Александр Сергеевич
заместитель директора по производству
16-18 октября 2023 г., Сочи
III Совместная международная научно-техническая конференция
Цифровая реальность: Космические и пространственные данные, технологии обработки

## Slide 2: О местных СК, коротко:
Конференция: Цифровая реальность. Сочи. 16-18 октября 2023
В
МСК-ХХ
Ведётся Единый государственный реестр недвижимости
(в соответствии Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»)
Создаётся и предоставляется ЕЭКО
(в соответствии Приказом Росреестра от 05.04.2022 №П-0122 «Об утверждении требования к составу сведений ЕЭКО и требований к периодичности их обновления»)
Выполняются геодезические, картографические, маркшейдерские работы, инженерные изыскания(не государственные)
(в соответствии с постановлениями об установлении / введении в действие местных СК в каждом из субъектов)

## Slide 3: МСК: Положение дел
Конференция: Цифровая реальность. Сочи. 16-18 октября 2023
МСК
субъектов
Они разные:
Большая часть МСК созданы на основе СК-42;
Часть основаны на СК-95 (Пример: Новосибирская, Тюменская обл., Дагестан, ..)
С 2020 года создаются на основе ГСК-2011, в соответствии с Приказом Росреестра от 20.10.2023 №П-0387.
Созданы
В отношении 84 субъектов РФ, а так же на города Москва, Санкт-Петербург, Севастополь (по инф. https://rosreestr.gov.ru)
Созданы соответствующие каталоги координат пунктов
ГГС 1-4 классов в МСК
Они меняются …

## Slide 4: Изменения координат (уточнение)
Конференция: Цифровая реальность. Сочи. 16-18 октября 2023
С середины 2022 года координаты в МСК субъектов РФ выдаются заявителям из ФФПД УТОЧНЕННЫМИ относительно ГСК-2011
стало
Х
Y
было
Информация о том, что координаты стали «другими»,
дана в следующих источниках:
размещена на официальном сайте: https://rosreestr.gov.ru
В некоторых выписках о пунктах ГГС, так и указано: «уточнённые»
(а в некоторых – не указано, но они всё равно – уточнённые)

## Slide 5: На что это влияет ?
Конференция: Цифровая реальность. Сочи. 16-18 октября 2023
Виды работ | Критичность изменения координат |  |  |  | 
 | 0-10 см | 10-20 см | 20-40 см | 40 – 100 см | более 1 м
Кадастровые: |  |  |  |  | 
земли населенных пунктов | не критично | критично | критично | критично | критично
земли с/х назнач., «дачи» | не критично | не критично | критично | критично | критично
земли пром., трансп., энергетики | не критично | не критично | не критично | иногда критично | критично
земли с/х назначения, лесфонд | не критично | не критично | не критично | не критично | не критично

## Slide 6: На что это влияет ?
Конференция: Цифровая реальность. Сочи. 16-18 октября 2023
Виды работ | Критичность изменения координат |  |  |  | 
 | 0-10 см | 10-20 см | 20-40 см | 40 – 100 см | более 1 м
Геодезические/ Картографические, Фотограмметрические: |  |  |  |  | 
Масштаб 1:500 | «на грани» | критично | критично | критично | критично
Масштаб 1:1 000 | не критично | «на грани» | критично | критично | критично
Масштаб 1:2 000 | не критично | не критично | «на грани» | критично | критично
Масштаб 1:5 000 | не критично | не критично | не критично | «на грани» | критично

## Slide 7: Анализ на примерах
Конференция: Цифровая реальность. Сочи. 16-18 октября 2023
Субъект РФ | Количество пунктов ГГС (в основном 1-3 кл)
Алтайский край | 92
Новосибирская область | 104
Кемеровская область | 100
Томская область | 30
Выполнен анализ изменений координат в 4-х субъектах. Координаты получены в рамках выполнения ГК по созданию ЕЭКО в 2023 году

## Slide 8
Алтайский
край:
Общая картина

## Slide 9
Алтайский
край:
Частности

## Slide 10
Новосиб.
область
Общая картина

## Slide 11
Томская
область
Общая картина

## Slide 12
Томская
область
Частности

## Slide 13
Кемеровская
область
Общая картина

## Slide 14
Кемеровская
область
Частности
! Критично
на многих участках
для всех видов геодезических, картографических и кадастровых работ

## Slide 15: Что делать сейчас: предложения
Геодезисту
Кад. инженеру
На район работ выполнять анализ изменений координат, и в зависимости от уровня изменений и требований к точности – принимать решение об использовании/исключении пунктов
Для выполнения работ заказывать как можно больше пунктов в МСК, с «запасом» – на случай необходимости исключения части из них.
Если позволяют условия (наличие спецчасти) – делать запрос в ФФПД на пункты и в МСК и в СК-42/СК-95 – это позволит сделать анализ «сразу» для всего района работ

## Slide 16: Что делать в целом: предложения
В выписках на пункты ГГС – давать заявителям сведения о величинах изменений (уточнений) координат, в виде ∆x, ∆y – это частично позволит избежать накопления выполняемых работ, которые будут не согласованы с ранее выполненными
Довести до профессионального сообщества регламент/порядок работы с уточнёнными координатами, в виде постановлений (федеральных или региональных), размещении информации на официальных открытых ресурсах
Выполнить «доработку» каталогов:
- выявить отдельные участки (пункты), где изменения наиболее велики и неравномерны, выполнить «доуравнивание» отдельными блоками, в том числе на основе спутниковых наблюдений в рамках ГК последних лет (особенно – в раках работ по ПВП)
-временно прекратить выдачу отдельных пунктов ГГС, до устранения на них недопустимых величин изменений

## Slide 17: Спасибо за внимание!
Аникин Александр Сергеевич
заместитель директора по производству
Филиал «ПО Инжгеодезия» Акционерного Общества «Роскартография»
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
info@geonsk.ru; www.geonsk.ru