## Slide 1: Проблемы координатных определений c использованием ГНСС в арктической зоне
Евстафьев Олег Валерьевич
Ведущий инженер-геодезист АО «Роскартография»
Аспирант кафедры прикладной геодезии МИИГАиК
Куприянов Андрей Олегович
Кандидат технических наук
Заведующий кафедрой прикладной геодезии МИИГАиК

## Slide 2
Арктика и арктическая зона

## Slide 3
Арктика и арктическая зона
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.

## Slide 4
Арктика и арктическая зона РФ
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.
8 регионов + земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. "Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане" и других актах СССР.
Указ Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296 “О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации.
Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

## Slide 5
Месторождения полезных ископаемых в арктической зоне РФ

## Slide 6
Месторождения полезных ископаемых в арктической зоне РФ
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/dolya_arkticheskoy_nefti_v_obshchem_obeme_dobychi_gazprom_nefti_prevysila_30/

## Slide 7
Северный морской путь

## Slide 8
Северный морской путь
Путь через Суэцкий канал
23 200 км
Северный морской путь через Берингов пролив
14 800 км

## Slide 9
Требования к некоторым видам работ в Арктике

## Slide 10
Требования к некоторым видам работ в Арктике
Вид работ | Требуемая точность в плане | Нормативный документ
Проводка судов во льдах с помощью ледокола | 1 м | Netherlands Regulatory Framework (NeRF). (2002). Revised Maritime Policy and Requirements for a Future GNSS.
Автоматическое причаливание судов | 0.5 м | Netherlands Regulatory Framework (NeRF). (2002). Revised Maritime Policy and Requirements for a Future GNSS.
Определение координат пунктов ФАГС | 0.02 м | Погрешность взаимного положения пунктов (Приказ Росреестра от 19 сентября 2022 года № П/0344)
Определение координат центров проекции аэрофотоснимков | 0.30 м | При создании ЦОФП М1:2000 (ГОСТ Р 59562-2021 Съемка аэрофототопографическая. Технические требования)
Кадастровые работы | 0.1 – 5 м | Относительно ближайших пунктов ГГС в зависимости от категории земель и разрешенного использования земельных участков (ПРИКАЗ Росреестра от 23 октября 2020 года № П/0393)

## Slide 11
Глобальные навигационный спутниковые системы (ГНСС)
 | ГЛОНАСС (Россия) | GPS (США) | GALILEO (Евросоюз) | BEIDOU (КНР)
Количество спутников | 25 | 32 | 28 | 49
Высота орбиты (км) | 19 100 | 20 200 | 23 222 | 21 528
Большая полуось (км) | 25 518 | 26 560 | 29 600 | 21 528 / 35 786
Период (ч:мин:сек) | 11:15:44 | 11:58:00 | 14:04:45 | 12:53:24
Наклонение (⁰) | 64,8 | 55 | 56 | 55
Количество плоскостей | 3 | 6 | 3 | 3
https://glonass-iac.ru/

## Slide 12
Спутниковые методы определений координат с помощью ГНСС
Методы определения абсолютных координат:
Абсолютный метод спутниковых определений (Absolute Positioning)
Высокоточный метод абсолютных спутниковых определений (Precise Point Positioning)
Методы определения относительных координат:
Дифференциальный метод (Differential Positioning (DGNSS))
Относительный метод (Relative Positioning)
ГОСТ Р 53607-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Определение относительных координат по измерениям псевдодальностей. Основные положения

## Slide 13
Особенности спутниковых определений в Арктике
Неудовлетворительный геометрический фактор GDOP.
Снижение точности из-за плохой геометрии расположения навигационных спутников.
Слабая геодезическая и технологическая инфраструктура.
Недоступность пунктов спутниковых геодезических сетей, отсутствие дифференциальных станций, связи и Интернет.
Ионосферные возмущения в полярных областях.
Снижение точности до десятков метров или полная недоступность сигналов ГНСС.

## Slide 14
Особенности орбит ГНСС и спутников связи
ГЛОНАСС 64.8
GPS, BEIDOU 55
GALILEO 56
0

## Slide 15
Суточное движение над Северным полюсом и геометрический фактор точности
ГЛОНАСС (25 спутников)

## Slide 16
Суточное движение над Северным полюсом и геометрический фактор точности
GPS (32 спутника)

## Slide 17
Суточное движение над Северным полюсом и геометрический фактор точности
GALILEO (28 спутников)

## Slide 18
Суточное движение над Северным полюсом и геометрический фактор точности
BEIDOU (49 спутников)

## Slide 19
Суточное движение над Северным полюсом и геометрический фактор точности
60 над горизонтом
Все созвездия ГНСС (134 спутника)

## Slide 20
Спутниковые методы определений координат с помощью ГНСС
«Ведущей системой позиционирования в Арктическом регионе остается ГНСС, но для достижения более высокой точности следует использовать другие дополнительные методы позиционирования.»
«Высокую точность позиционирования можно достигнуть за счет одновременного использования нескольких систем позиционирования.»
Anastasia Yastrebova, Marko Höyhtyä, Sandrine Boumard, Elena Simona Lohan. Positioning in the Arctic Region: State-of-the-Art and Future Perspectives // IEEE Access 9:53964-53978. 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3069315

## Slide 21
Геодезическая обеспеченность арктической зоны РФ
20 пунктов ФАГС
в арктической зоне
https://portal.fppd.cgkipd.ru/
Среднее расстояние между пунктами
от 400 до 1000 км
Остров Хейса
Мыс Баранова
Малые Кармакулы
Баренцбург
Диксон
Тикси
Чокурдах
Певек
Мурманск
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.
Рыркайпий
Оленек
NRIL
Лаврентия
Верхоянск
Черский
Антипаюта
Салехард
Туруханск

## Slide 22
Геодезическая обеспеченность арктической зоны РФ
Среднее расстояние между пунктами
400 км
Около 50 пунктов ВГС
в арктической зоне
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.

## Slide 23
Геодезическая обеспеченность арктической зоны РФ
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.
Пункт АГС, полуостров Ямал

## Slide 24
Геодезическая обеспеченность арктической зоны РФ
Пункт ФАГС «Остров Хейса»
Земля Франса Иосифа
N 80 36’ E 57 52’

## Slide 25
Геодезическая обеспеченность арктической зоны РФ
Пункт ФАГС «Малые Кармакулы»
(арх. Новая Земля)
N 72 22’ E 52 43’

## Slide 26
Геодезическая обеспеченность арктической зоны РФ
Пункт ФАГС «Мыс Барнова»
(о. Большевик)
N 79 17’ E 101 38’

## Slide 27
Дифференциальные геодезические станции на территории РФ
https://bp.eft-cors.ru/basestations/map
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.

## Slide 28
Система передачи дифференциальных поправок вдоль СМП
Смолин В.М., Решетняк С.В., Онищенко О.Л. Проблемы высокоточного координирования гидрографических и других морских работ в акватории Северного морского пути в условиях санкционных ограничений и пути их решения. Часть I. Системы передачи дифференциальных корректирующих поправок и проблемы высокоточного координирования гидрографических и других морских работ в акватории Северного морского пути в условиях санкционных ограничений и пути их решения. // Навигация и гидрография, №69. 2022. С.7-25

## Slide 29
Широкозонные системы дифференциальной коррекции
Satellite Based Augmentation System (SBAS):
ГЛОНАСС - СДКМ
GPS - WAAS
Galileo - EGNOS
Beidou - NAS
QZSS – MSAS
IRNSS – GAGAN

## Slide 30
Широкозонные системы дифференциальной коррекции
Теоретический (76 N) и практический (72 N) пределы широты видимости спутников связи на геостационарных орбитах (GEO)
Смолин В.М., Решетняк С.В., Онищенко О.Л. Проблемы высокоточного координирования гидрографических и других морских работ в акватории Северного морского пути в условиях санкционных ограничений и пути их решения. Часть I. Системы передачи дифференциальных корректирующих поправок и проблемы высокоточного координирования гидрографических и других морских работ в акватории Северного морского пути в условиях санкционных ограничений и пути их решения. // Навигация и гидрография, №69. 2022. С.7-25

## Slide 31
Широкозонные системы дифференциальной коррекции
Сигналы геостационарных спутников связи, используемых для трансляции корректирующей информации, выше 72-ой параллели недоступны

## Slide 32
Ионосферные сцинциляции (мерцания, возмущения)
Проблема в Арктике:
Снижение точности спутниковых определений до десятков метров или, иногда, полная недоступность сигналов ГНСС.
Овал полярных сияний
К. В. Бакурский, А. А. Макаров, Р. Г. Никитин. Проблемы навигационного обеспечения в Арктической зоне // 76-я научно-техническая конференция Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А.С. Попова, посвященная Дню радио.
Заряженные потоки частиц, излучаемых Солнцем, создают повышенную концентрацию электронов, что влияет на условия распространения радиоволн

## Slide 33
Абсолютный метод спутниковых определений
https://www.tallysman.com/gnss-positioning-techniques/
Система ГЛОНАСС имеет сравнительно преимущественные показатели GDOP как в арктической зоне
Преимущества: автономность
(не нуждается в дополнительной инфраструктуре и аппаратуре)
СКП местоположения в Арктике при использовании одной из ГНСС ≈ 3 м

## Slide 34
Дифференциальный метод спутниковых определений
Проблема в Арктике:
Недоступность диффпоправок на большей части территории арктической зоны
СКП местоположения
≈ 1 м

## Slide 35
Широкозонные системы дифференциальной коррекции
СКП местоположения
≈ 0,5 м
Проблема в Арктике:
Недоступность сигналов геостационарных спутников связи на большей части территории арктической зоны

## Slide 36
Относительный метод спутниковых определений
Anastasia Yastrebova, Marko Höyhtyä, Sandrine Boumard, Elena Simona Lohan. Positioning in the Arctic Region: State-of-the-Art and Future Perspectives // IEEE Access 9:53964-53978. 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3069315
СКП местоположения
0.01 – 0.03 м
Проблема в Арктике:
Недостаточное количество геодезических пунктов
Отсутствие ДГС на территории арктической зоны

## Slide 37
Высокоточный метод абсолютных спутниковых определений (PPP)
Эфемеридно-временная информация
СКП местоположения
≈ 1 м - 2 см
в зависимости от методики,
набора дополнительных данных и времени сходимости ( от 1 часа до 5 минут)
Проблема в Арктике:
Недоступность сигналов геостационарных спутников связи на большей части территории арктической зоны
Недоступность к сети Интернет

## Slide 38
Высокоточный метод абсолютных спутниковых определений (PPP)
Способы передачи данных:
Через геостационарные спутники
Спутники на высокоэллиптических орбитах (Iridium)
По сети Интернет
Основные поставщики услуг высокоточного позиционирования
(провайдеры данных PPP):
Oceaneering International, Inc (C-NAV Correction Service)
Terrastar
VERIPOS
OmniSTAR
Hemisphere (Atlas GNSS global correction service)
Trimble (CenterPoint RTX Post-Processing service)
Navcom (StarFire)
FUGRO
MADOCA Real-Time PPP Service (JAXA)
IGS (Real-Time Service (RTS))
Проблема:
невозможность использовать из-за санкционных ограничений

## Slide 39
Результаты исследований метода PPP в Арктике
«Precise Point Positioning (PPP) в настоящее время является стандартом для точного позиционирования в открытом море. При наличии более 100 навигационных спутников, большего числа ГНСС сигналов, улучшенного аппаратного и программного обеспечения спутниковой аппаратуры потребителя, эти проблемы будут значительно уменьшены.»
Kees de Jong, Matthew Goode, Xianglin Liu, and Mark Stone. Precise GNSS Positioning in Arctic Regions. // Arctic Technology Conference. 2014. URL:https://www.researchgate.net/publication/266670399_ Precise_GNSS_Positioning_in_Arctic_Regions
«Результаты исследований показывают, что метод PPP в режиме реального времени (RT-PPP) с точностью, которую он обеспечивает в антарктическом регионе, стал сильной альтернативой дифференциальным методам позиционирования.»
Reha Metin Alkan, Serdar Erol, Bilal Mutlu. Real-time multi-GNSS Precise Point Positioning using IGS-RTS products in Antarctic region. // Polar Science. ol.32. 2022. URL: https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii/S1873965222000949

## Slide 40
Результаты исследований метода PPP в Арктике
«Комбинация нескольких созвездий спутников ГНСС по сравнению с одним созвездием повышает точность позиционирования, а поскольку число доступных спутников в комбинациях с несколькими созвездиями значительно увеличивается, время конвергенции ускоряется»
Jian Zhao, Jiachun An, Zemin Wang, Songtao Ai, ... Baojun Zhang. Signal quality and positioning performance of GPS/BDS-3/GLONASS/Galileo in Рolar regions. // Advances in Space Research. – Vol. 69, Issue 6. – 2022. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027311772100942X. (дата обращения: 16.01.2023)
«При использовании методики multi–GNSS было показано, что средние среднеквадратичные значения двухчастотного PPP решения в режиме реального времени в плане и по высоте составляют 0,080 м и 0,057 м соответственно, демонстрируя улучшение примерно на 70% по сравнению с решениями с одним GPS.»
Mingwei Di, Bofeng Guo, Jie Ren, Xiang Wu, Zhaoyi Zhang, Yicheng Liu and Qingju Liu, Anmin Zhang.//«GNSS Real–Time Precise Point Positioning in Arctic Northeast Passage». 2022

## Slide 41
Пути решения проблемы высокоточных координатных определений
Запуск дополнительных группировок навигационных спутников на полярных орбитах
Создание современных отечественных спутниковых каналов связи и широкополосного доступа в Интернет типа Iridium, Starlink (низкоорбитальные и высокоэллиптические ИСЗ на базе космических аппаратов Беркут-С, Экспресс-РВ, СКИФ-Д в рамках проекта «СФЕРА»)
Развитие геодезической инфраструктуры, включая постоянно действующие пункты ФАГС (взаимное расстояние не более 500 км) и ДГС (среднее взаимное расстояние не более 150 км)
Развитие отечественных гражданских доступных систем обеспечения данными высокоточной ЭВИ (российского PPP сервиса)
Создание системы мониторинга текущих параметров ионосферы (VTEC) на основе сети ДГС
Исследование возможностей высокоточного метода абсолютных спутниковых определений (точность, время конвергенции, надежность, необходимые условия, требования к данным…)
Разработка методик и национальных стандартов применения высокоточного метода абсолютных спутниковых определений

## Slide 42
Мониторинг текущих параметров ионосферы (VTEC) на основе сети ГНСС станций
SCOR00GRL
HOLM00CAN
NYA100NOR
RESO00CAN
THU200GRL
ALRT00CAN
INVK00CAN
UTQI00USA
HOFN00ISL
EIL300USA
TRO100NOR
KIRU00SWE
QIKI00CAN
WUTH00NOR
SOD300FIN
Остров Хейса
Мыс Баранова
Малые Кармакулы
NRIL
Тикси
REYK00ISL
Мурманск
Оленек
Диксон
Чокурдах
Певек
Рыркайпий
Лаврентия
Верхоянск
Черский
Антипаюта
Салехард
Туруханск
Северный полярный круг
66°33′44″ с. ш.

## Slide 43
Мониторинг текущих параметров ионосферы (VTEC) на основе сети ГНСС станций
Остров Хейса
Мыс Баранова
Рыркайпий
Мурманск
Чокурдах
Певек
Оленек
Верхоянск
Салехард
Туруханск
Малые Кармакулы

## Slide 44
Мониторинг текущих параметров ионосферы (VTEC) на основе сети ГНСС станций
Остров Хейса
Мыс Баранова
Рыркайпий
Мурманск
Чокурдах
Певек
Оленек
Верхоянск
Салехард
Туруханск
SCOR00GRL
HOLM00CAN
NYA100NOR
RESO00CAN
THU200GRL
ALRT00CAN
INVK00CAN
UTQI00USA
HOFN00ISL
EIL300USA
TRO100NOR
KIRU00SWE
WUTH00NOR
SOD300FIN
REYK00ISL
QIKI00CAN
Малые Кармакулы

## Slide 45
Мониторинг текущих параметров ионосферы (VTEC) на основе сети ГНСС станций

## Slide 47
Спасибо за внимание !!