## Slide 1
Применение технологий ИИ в ДЗЗ для получения тематической информационной продукции в НИЦ «Планета»
Екатеринбург,
22 – 25 сентября 2025
XXIV Международная научно-техническая конференция «ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
космические и пространственные данные, технологии обработки»
Докладчик: к.т.н., Кучма Михаил Олегович

## Slide 2
Государственная территориально-распределенная система космического мониторинга Росгидромета
Спутниковые центры
НИЦ «Планета»:
Европейский (Москва-Обнинск-Долгопрудный)
Сибирский (Новосибирск)
Дальневосточный (Хабаровск)
• - более 70 автономных пунктов приема
спутниковой информации
По объему принимаемых данных, количеству выпускаемой информационной продукции, количеству потребителей система является самой крупной в России и одной из крупнейших в мире, а по охвату оперативным космическим мониторингом поверхности Земли (более 1/5 поверхности суши) – самой крупной в мире.
Москва
Новосибирск
Хабаровск
Ежесуточно НИЦ «Планета»:
принимает более 1,5 Тбайт спутниковых данных;
производит более 667 видов информационной
продукции;
обеспечивает более 600 потребителей
федерального и регионального уровня
Notes: Наш центр относится к Государственная территориально-распределенная система космического мониторинга Росгидромета. Система является крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире по объему принимаемых данных, количеству выпускаемой продукции и потребителям. Помимо нашего дальневосточного центра, система включает Европейский и Сибирский центры, а также70 пунктов приема информации, что позволяет производить круглосуточный мониторинг в оперативном режиме более 1/5 поверхности суши.

## Slide 3: Дальневосточный центр ФГБУ «НИЦ «Планета»
Распространение данных
География посещений сайта, год
Среднемесячный объем информации, МБ
Зона ответственности
Антенные комплексы
ПК-9 ПК-9-М КПИ-4.8 MEOS DUAL MEOS DUAL
POLAR POLAR
СПОИ-2L СПОИ-2С СПОИ-Э СПДП-Л АППИ-М
АППИ-МД АППИ-ГД УниСкан-24 СКС-ПРД 8/7 СКС-ПРМ 8/7
ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» систематически работает ≥ с 250 постоянными потребителями:
органы государственной власти;
службы МЧС России и подразделения Министерства Обороны РФ;
оперативные и научно-исследовательские организации Росгидромета:
ФГБУ «Дальневосточное УГМС»
Амурский ЦГМС - филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС»
ФГБУ «Забайкальское УГМС»
Бурятский ЦГМС - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС»
ФГБУ «Камчатское УГМС»
ФГБУ «Колымское УГМС»
ФГБУ «Приморское УГМС»
ФГБУ «Сахалинское УГМС»
ФГБУ «Чукотское УГМС»
ФГБУ «Якутское УГМС»
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (ДВ, Камчатский и Северо-Восточный филиалы)
институты Российской Академии Наук;
предприятия морского транспорта и рыбодобывающей отрасли.

## Slide 4
Информационная продукция
Облачность
Ледовая обстановка
Вулканическая активность
Снежный покров
Пожары
Наводнения

## Slide 5
Космические аппараты
Зарубежные КА:
Sentinel-1
Sentinel-2
Sentinel-3
Sentinel-5
Landsat-8
Landsat-9
Terra
Aqua
Suomi-NPP
NOAA-20
NOAA-21
MetOp-B
MetOp-C
Himawari-8/9
GeoKompSat-2A
Feng-Yun-3B
Feng-Yun-3E
Feng-Yun-3F
Feng-Yun-4A
Feng-Yun-4B
В Дальневосточном центре «НИЦ «Планета» принимаются обрабатываются данные c 15 российских и 20 зарубежных космических аппаратов
Российские КА:
Канопус-В № 3
Канопус-В № 4
Канопус-В № 5
Канопус-В № 6
Канопус-В-ИК
Метеор-М № 2-3
Метеор-М № 2-4
Электро-Л № 3
Электро-Л № 4
Арктика-М № 1
Арктика-М № 2
Ионосфера-М № 1
Ионосфера-М № 2
Ионосфера-М № 3
Ионосфера-М № 4

## Slide 6
28 февраля 2021 г. на высокоэллиптическую орбиту Земли был запущен гидрометеорологический космический аппарат (КА) Арктика-М №1, а 16 декабря 2023 года - Арктика-М №2.
Съемочная аппаратура позволяет обеспечивать съемку арктического региона Земли в видимом и инфракрасном диапазонах спектра с разрешением 1 и 4 км соответственно и с периодичностью от 15 минут.
Спектральные каналы прибора МСУ-ГС:
Однако для наиболее эффективного использования данных КА необходима разработка новых методов усвоения получаемой информации, учитывающих особенности съемочной аппаратуры и региона наблюдения.
Космические аппараты
№ | Центральная длина волны, мкм | № | Центральная длина волны, мкм
1 | 0.57 | 6 | 8.00
2 | 0.72 | 7 | 8.70
3 | 0.86 | 8 | 9.70
4 | 3.75 | 9 | 10.7
5 | 6.35 | 10 | 11.7

## Slide 7
5 февраля 2023 г. на геостационарную орбиту Земли был запущен гидрометеорологический КА Электро-Л №4 с точкой стояния 165.8° в.д.
Съемочная аппаратура позволяет обеспечивать съемку части Дальнего Востока России и Тихого океана Земли в видимом и инфракрасном диапазонах спектра с разрешением 1 и 4 км соответственно и с периодичностью от 15 минут.
Спектральные каналы прибора МСУ-ГС:
Космические аппараты
№ | Центральная длина волны, мкм | № | Центральная длина волны, мкм
1 | 0.57 | 6 | 8.00
2 | 0.72 | 7 | 8.70
3 | 0.86 | 8 | 9.70
4 | 3.75 | 9 | 10.7
5 | 6.35 | 10 | 11.7

## Slide 8
№ | Спектральный диапазон, мкм | Пространственное разрешение, м
1 | 0.520 – 0.590 | 60
2 | 0.640 – 0.690 | 
3 | 0.785 – 0.900 | 
№ | Спектральный диапазон, мкм | Пространственное разрешение, м
1 | 0.5-0.7 | 1000
2 | 0.7-1.1 | 
3 | 1.6-1.8 | 
4 | 3.5-4.1 | 
5 | 10.5-11.5 | 
6 | 11.5-12.5 | 
КМСС-2
МСУ-МР
МТВЗА-ГЯ
 | Пространственное разрешение, км
26 каналов в полосе 10.6-183.3 ГГц | 12-75
13 декабря 2022 г. на орбиту Земли был запущен КА Метеор-М №2-3, а 29 февраля 2024 года - Метеор-М №2-4.
На борту КА имеется несколько приборов, предназначенных для решения гидрометеорологических задач:
Космические аппараты

## Slide 9
27 июня 2023 г. завершил свою работу геостационарный КА Himawari-8, вместо которого в настоящее время работает КА Himawari-9.
Съемочная аппаратура позволяет обеспечивать съемку из точки стояния 140.7° в. д. в видимом и инфракрасном диапазонах спектра с разрешением 0.5, 1 и 2 км и с периодичностью 10 минут.
Спектральные каналы прибора AHI:
№ | Центральная длина волны, мкм | № | Центральная длина волны, мкм
1 | 0.45 | 9 | 6.95
2 | 0.51 | 10 | 7.35
3 | 0.65 | 11 | 8.60
4 | 0.86 | 12 | 9.63
5 | 1.61 | 13 | 10.45
6 | 2.26 | 14 | 11.20
7 | 3.85 | 15 | 12.35
8 | 6.25 | 16 | 13.30
Космические аппараты

## Slide 10
Обучение
Весовые
коэффициенты
GPU-сервер
Обучающие
данные
Использование методов искусственного интеллекта
Обученная
нейронная
сеть
Модель
нейронной
сети
Расчет информационной
продукции
Оптимизация
В Дальневосточном центре НИЦ «Планета» для получения спутниковой информационной продукции широко применяются методы искусственного интеллекта (ИИ) на основе алгоритмов машинного обучения, в том числе нейронные сети: полносвязные прямого распространения, сверточные и рекуррентные, трансформеры, генеративно-состязательные и другие.
Для получения алгоритмов на основе ИИ необходима обучающая выборка сверх большого объема, включающая все возможные условия наблюдений. Обучение ИИ-моделей – многократно повторяющийся итеративный процесс, требующий больших вычислительных мощностей. Для обучения моделей применяются специализированные GPU-серверы, которые позволяют на порядок повысить скорость обработки в сравнении с обработкой на центральном процессоре и в несколько раз – в сравнении с обработкой на рабочей станции с одним графическим ускорителем.

## Slide 11
Используемая аппаратура | Количество эпох обучения | Затраченное время, дни
ПК с GPU NVIDIA RTX 2080 | 300 | 20,34
Сервер с GPU | 300 | 3,4
Используемый стек технологий:
Серверная платформа 4U Supermicro SYS-4029GP-TRT2:
• Процессор типа Xeon® Silver 4210 10 Cores, 20 Threads (2 шт)
• видеокарта NVIDIA RTX A5000 24576Mb (8 шт.)
• Мост NVLink для видеокарт Quadro A5000/A6000 (4 шт.)
Вычислительные системы
На основе GPU

## Slide 12: Оптимизация процесса обработки спутниковой информации
Проблемы обработки
Отсутствие распараллеливания расчётов
Долгие вычисления на CPU
Низкая точность
Аппаратное решение проблем (применение GPU)
Увеличение скорости обработки однотипных операций для больших объемов данных
Гибкие возможности для распараллеливания
Программное решение проблем (применение новых библиотек и технологий)
Применение специализированных библиотек для распараллеливания задач
Внедрение новых алгоритмов обработки данных
х2 – х100
Пример успешной оптимизации
Получение маски облачности по данным МСУ-МР с помощью нейронной сети
Изначальный алгоритм
Время обработки 3 часа
Переход от CPU к GPU
Время обработки 20 минут
Оптимизация архитектуры нейронной сети
Время обработки 7 минут
Переход от Tensorflow к TensorRT
Время обработки 3 минуты
Распараллеливание и оптимизация (Numba, Numpy), изменение квантизации
Время обработки 40 секунд

## Slide 13: Минимизация помех в ИК каналах МСУ-ГС КА Арктика-М № 1 с помощью сверточной нейронной сети
Горизонтальный
градиент
Исходные данные
После нейросети
Карта температуры поверхности океана, С
До применения ИИ
После применение ИИ

## Slide 14
После обработки штатными средствами
После нейросети
-10 К 2 К
Минимизация помех в ИК каналах МСУ-ГС КА Арктика-М № 1 с помощью сверточной нейронной сети
Разности каналов 11 и 12 мкм
Notes: Нейросетевая методика, разработанная в НИЦ Планета, позволяет компенсировать влияние полос и по возможности восстановить спектральную зависимость между каналами

## Slide 15: Маска облачности
Bloshchinskiy V. D. et al. Snow and cloud detection using a convolutional neural network and low-resolution data from the Electro-L No. 2 Satellite //Journal of Applied Remote Sensing. – 2020. – Т. 14. – №. 3. – С. 034506.
по данным прибора МСУ-ГС КА серии Арктика-М и Электро-Л
Выборка
текстурных данных
Сверточная нейронная сеть
Мультиспектральное изображение
Маска облачности

## Slide 16
Использование сверточных нейронных сетей CNN
Результаты классификации водной поверхности:
мультиспектральное изображение
эталонная векторная карта
Sentinel Scene Classification
разработанный алгоритм
Kramareva L. S., Andreev A. I., Simonenko E. V. et al. The use of a convolutional neural network for detecting snow according to the data of the multi-channel satellite device of meteor-M No.2 spacecraft // Procedia Computer Science : Proceedings of the 13th International Symposium "Intelligent Systems", INTELS 2018, St. Petersburg, 22–24 October 2018. – St. Petersburg: Elsevier B.V. – 2019. – P. 368-375
Kuchma M. O., Shamilova Y. A., Amelchenko Y. A., Andreev A. I., Kholodov E. I. Near-real-time flood mapping of the Amur River basin from sentinel-2 MSI data using deep learning // International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture, Душанбе, 19-21 апреля 2022 года / Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими. - Душанбе: Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими. - 2022. -С. 1229602.
Андреев А. И. и др. Оценка эффективности ансамбля нейросетей для маскирования облачности по данным спектрорадиометра AHI космического аппарата Himawari-8/9 //Computer. – 2025. – Т. 49. – С. 3.
Карта распределения снежного покрова (справа) по данным прибора МСУ-МР КА Метеор-М №2 и цветосинтезированное изображение (слева)
Примеры цветосинтезированных текстурных изображений снега и облачности
Используется полносверточная нейросетевая архитектура для классификации типов подстилающей поверхности. Входной информацией являются текстурные изображения размером 32x32 пикселя
Детектирование разлива реки Амур по данным приборов MSI и OLI КА Sentinel-2 и Landsat-8
1
2
3
4
Модель классификации: сверточная сеть на базе архитектуры Unet
Обнаружение облачности
по данным КА Himawari-8/9:
сверху – цветосинтезированное изображение;
снизу – маска облачности
Ансамбль из 9 сверточных нейросетевых классификаторов на основе спектральной и текстурной информации

## Slide 17
Карта суточного композита профиля влажности на уровне 700 гПа
по состоянию на 2021.04.26 по данным МТВЗА-ГЯ КА Метеор-М №2-2
Обучающие данные: ECMWF-ERA5 (около 30 млн. примеров);
Входные данные: измерения в каналах прибора МТВЗА-ГЯ, широта, высота над уровнем моря;
Модель: многослойный персептрон с 3 скрытыми слоями;
Выходная информация: температура и влажность на 37 изоб. уровнях.
Филей А. А., Андреев А. И., Успенский А. Б. Использование искусственных нейронных сетей для восстановления температурно-влажностного состояния атмосферы по данным спутникового микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ КА Метеор-М № 2-2 //Исследование Земли из космоса. – 2021. – №. 6. – С. 83-95.
Карты общего содержания озона (слева) и водяного пара (справа)
по состоянию на 2022.06.26 17:00 UTC по данным КА Артика-М №1
Блощинский, В. Д. Определение содержания водяного пара в столбе атмосферы по данным КА "Электро-Л" №3 с использованием нейронных сетей / В. Д. Блощинский, А. А. Филей, Е. И. Холодов // Оптика атмосферы и океана. – 2021. – Т. 34. – № 10(393). – С. 808-811.
В. Д. Блощинский, М. О. Кучма, А. В. Кухарский. Определение общего содержания озона в столбе атмосферы по данным КА Электро-Л № 3 c использованием нейронных сетей // Исследование Земли из космоса. – 2022. – № 4. – С. 79-85.
Точность в сравнении с данными радиозондирования и ECMWF
Обучающие данные: приборы OMPS КА Suomi NPP (225 тыс. точек);
Входные данные: измерения в ИК каналах прибора МСУ-ГС, профиль температуры, приземное давление, зенитные углы наблюдения;
Модель: многослойный персептрон с 4 скрытыми слоями;
Выходная информация: температура и влажность на 37 изоб. уровнях.
Ошибка RMSE определения озона: 0.41 см (эталон AERONET)
Ошибка RMSE определения водяного пара: 19 DU (эталон WOUDC)
Использование сетей MLP

## Slide 18
Цветосинтезированное изображение облачности
Разработанный алгоритм по данным Himawari-8/9
GPM-IMERG (спутниковые микроволновые и ИК измерения)
Интенсивность
 | POD | FAR | CSI | F1 | RMSE,мм/ч | Bias, мм/ч | Pearson
День | 0.76 | 0.27 | 0.66 | 0.75 | 1.28 | -0.43 | 0.45
Ночь | 0.74 | 0.25 | 0.69 | 0.76 | 1.64 | 0.44 | 0.46
Сутки | 0.73 | 0.28 | 0.64 | 0.73 | 1.33 | -0.13 | 0.45
Использование визуальных трансформеров ViT
Валидация в сравнении с данными проекта GPM IMERG
Обучающие данные: измерения в рамках проекта GPM IMERG (около 500 тыс. текстурных изображений);
Входные данные: измерения КА Himwari-8/9 в ИК каналах, микро- и макрофизические параметры облачности, представленные в виде изображений 5x5 пикселей;
Модель: визуальный трансформер на основе SWIN-Unet для обнаружения осадков, сверточная сеть для оценки интенсивности осадков;
Выходная информация: поля осадков и значения мгновенной интенсивности в мм/ч.
Сравнение накопленных сумм осадков с наземными измерениями на станциях за месяц (август 2023):
Станции (141 насел. пункт): 10033 мм
Алгоритм: 10383 мм
GPM IMERG: 4924 мм
Численная модель CosmoRu-6: 8210 мм
Andreev A. I. et al. A Neural Network Method for Precipitation Estimation from Elektro-L No. 4/MSU-GS Spectroradiometer Measurements //Russian Meteorology and Hydrology. – 2024. – Т. 49. – №. 10. – С. 848-856.

## Slide 19
Краткосрочный прогноз осадков (наукастинг) на срок до 2 часов
Использование диффузионных нейронных сетей DiT
Обучающие данные: результаты расчета осадков по данным Himawari-8/9 ранее представленным алгоритмом (около 20 тыс. временных последовательностей);
Входные данные: изображения интенсивности осадков;
Модель: детерминированная NowcastNet сверточной архитектуры; автоэнкодер – генеративно-состязательная модель на основе трансформера; статистическая модель – диффузии на основе трансформера;
Выходная информация: двухчасовая последовательность изображений интенсивности в мм/ч.
Пример прогноза RainCast на 120 минут
Алгоритм прогноза RainCast
Сравнение с другими актуальными алгоритмами
Андреев А. И. и др. RainCast: Гибридный алгоритм наукастинга интенсивности осадков по данным спутниковых наблюдений КА Himawari-8/9 //Информатика и автоматизация. – 2025. – Т. 24. – №. 4. – С. 1085-1113.

## Slide 20: Алгоритм оптического потока
Метод | Средняя угловая ошибка, градусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Перемещение по диагонали |  | Горизонтальное |  |  | Вертикальное |  | Вращение |  |  | Общее
 | N | E | N | HC | VC | N | VC | N | C | E | 
Кросс-Корреляция | 17,27 | 28,27 | 16,80 | 22,77 | 22,59 | 17,00 | 23,02 | 23,63 | 23,07 | 27,93 | 22,23
Хорна и Чанка | 28,28 | 38,12 | 23,98 | 27,47 | 29,85 | 25,91 | 27,01 | 29,00 | 29,58 | 33,53 | 29,27
TV-L1 | 2,96 | 16,26 | 2,19 | 5,33 | 5,54 | 2,20 | 4,72 | 5,18 | 4,88 | 14,29 | 6,36
Брокса | 3,07 | 8,71 | 2,22 | 3,78 | 3,97 | 2,29 | 3,64 | 5,23 | 3,62 | 6,03 | 4,25
Модифицированный метод Брокса | 2,65 | 8,53 | 1,98 | 4,14 | 3,87 | 2,01 | 3,58 | 5,18 | 3,66 | 5,57 | 4,12
Примеры искусственных последовательностей
N – смещение без деформации
E – расширение по всем осям
C – сжатие по всем осям
HC – горизонтальное сжатие
VC –вертикальное сжатие
Симоненко Е.В., Чудин А.О., Давиденко А.Н. Дифференциальный метод вычисления векторов перемещения облачности // Метеорология и гидрология. 2017. № 3. С. 29-39.
Разработка алгоритма

## Slide 21: Алгоритм оптического потока
Размер изображений | 640х480 |  | 1920х1440 | 
Количество итераций метода Якоби | 10 | 300 | 10 | 300
Время работы на CPU (мод. Брокс), сек | 1.400 | 30.300 | 13.500 | 317.00
Время работы на GPU (мод. Брокс), сек | 0.034 | 0.365 | 0.189 | 2.78
Время работы на GPU (Брокс, OpenCV), сек | 0.058 | 1.300 | 0.290 | 6.70
Уменьшение времени расчета, раз | 41 | 83 | 71 | 114
Разработка алгоритма

## Slide 22: Вектора ветра
по данным прибора МСУ-ГС КА серии Арктика-М
Канал №9 (10.7 мкм)
Канал №5 (6.3 мкм)

## Slide 23: Геоинформационная система «Арктика-М»
Спутниковые данные
Тематические продукты
Данные моделей
Данные
ГРС
https://apps.dvrcpod.ru/arcticgis/
Заведены данные МСУ-ГС КА серий Арктика-М и Электро-Л и результаты их тематической обработки
Изображение
облачности
Карта высоты
верхней границы
облачности
Карта температуры
верхней границы
облачности
Карта типов
облачности
Изображение облачности, совмещенное с данными ГРС
Изображение облачности, совмещенное с прогностическими данными
Вертикальные разрезы
облачности

## Slide 24: Система реального времени Himawari

## Slide 25: Комплексное использование данных российских КА
- реализованные технологии
- разрабатываемые технологии
КМСС-2
Атмосферная коррекция
АОТ
МТВЗА-ГЯ
МСУ-МР
ИКФС-2
Маски облачности, воды, снега, льда
ОСВП
ОСО
Вегетационные индексы
Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
Мониторинг паводковой обстановки
Маски облачности, воды
Параметры облачности
Типизация облачности
Интенсивность осадков
Мониторинг метеорологических условий
КА серии Метеор-М
КА серии Арктика-М и Электро-Л
МСУ-ГС
Наукастинг осадков
КА серии Канопус
МСС

## Slide 26
Спасибо за внимание!
Россия, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18
тел.: 8-(4212) 21-43-11
факс: 8-(4212) 21-40-07
e-mail: m.kuchma@dvrcpod.ru