## Slide 1
Создание и развитие
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Начальник отдела космической геодезии
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»
Лапшин Алексей Юрьевич
Санкт-Петербург, 2022 г.

## Slide 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (ФСГС)
представляет собой совокупность дифференциальных геодезических станций, созданных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств физических и юридических лиц, удовлетворяющих требованиям к дифференциальным геодезическим станциям, на которых выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем и передача измерительной информации в единый центр интеграции, сбора, хранения и обработки получаемых данных, обеспечивающий вычисление координат дифференциальных геодезических станций.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФСГС:
развитие и модернизация геодезического обеспечения Российской Федерации;
практическая реализация составной части отечественной цифровой платформы сбора, обработки и распространения пространственных данных для нужд геодезии и картографии, обеспечивающей потребности граждан, бизнеса и власти;
совершенствование системы государственного управления и контроля за техническими средствами поддержания, оперативного воспроизведения и распространения систем координат при решении широкого круга задач геодезического обеспечения экономики;
снижение трудозатрат пользователей геодезических станций при выполнении геодезических и кадастровых работ с использованием спутникового геодезического оборудования в государственной системе координат.

## Slide 3
АПК ФСГС
Согласно приказу Росреестра от 22.04.2022 № П/0162 с 29 апреля 2022 года аппаратно-программный комплекс ФСГС введен в эксплуатацию. Подключено уже более 1 900 геодезических станций. Доступ к порталу ФСГС осуществляется через официальный сайт ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» cgkipd.ru, а так же напрямую через сайт fsgs.cgkipd.ru.
КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛ:
сбор исходных спутниковых измерительных данных от операторов ДГС, с которыми заключены соглашения;
проверка качества файлов наблюдений;
формирование и ведение интегрированной базы данных
долговременное надежное хранение
защита хранимой информации от несанкционированного доступа;
обработка данных спутниковых наблюдений от разрозненных операторов единым инструментом, реализованным внутри АПК ФСГС.

## Slide 4
Процесс вычисления координат в АПК ФСГС
Каталог уравненных координат
Портал ФСГС
fsgs.cgkipd.ru
Процесс вычисления координат представляет собой последовательную цепочку этапов.

## Slide 5
Кластеризация и общее уравнивание сети
1
Кластер
RNX2SNX
2
Кластер
RNX2SNX
3
Кластер
RNX2SNX
4
Кластер
RNX2SNX
5
Кластер
RNX2SNX
6
Кластер
RNX2SNX
7
Кластер
RNX2SNX
8
Кластер
RNX2SNX
9
Кластер
RNX2SNX
10
Кластер
RNX2SNX
11
Кластер
RNX2SNX
Кластер
SNX2SNX

## Slide 6
Информация, доступная для сторонних пользователей/потребителей
(координаты округлены до метра)
7
100%

## Slide 7
Информация, доступная для операторов сетей дифференциальных геодезических станций
100%
8

## Slide 8
Для сторонних пользователей/потребителей
Для операторов сетей

## Slide 9
График динамики изменения координат ГСК-2011 на текущую эпоху
3 470 994.07
3 470 994.06
3 470 994.05
3 470 994.04
2 873 079, 95
2 873 079, 94
2 873 079, 93
2 873 079, 92
4 499 181,36
4 499 181,34
4 499 181,32
4 499 181,30
X, m
Y, m
Z, m
12.08.22 14.08.22 16.08.22 18.08.22 20.08.22 22.08.22
12.08.22 14.08.22 16.08.22 18.08.22 20.08.22 22.08.22
12.08.22 14.08.22 16.08.22 18.08.22 20.08.22 22.08.22
10

## Slide 10
График изменения СКО
0.0007
0.00065
0.0006
0.00055
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0009
0.0008
0.0007
0.0006
12.08.22 14.08.22 16.08.22 18.08.22 20.08.22 22.08.22
12.08.22 14.08.22 16.08.22 18.08.22 20.08.22 22.08.22
12.08.22 14.08.22 16.08.22 18.08.22 20.08.22 22.08.22
СКО X, m
СКО Y, m
СКО Z, m
Точность определения координат пунктов ФСГС – 3 см
Точность взаимного положения пунктов ФСГС – 1 см
11

## Slide 11
Список владельцев ДГС, в настоящее время подключенных к ФСГС
EFT Group
АО "ПРИН"
АО "Терминал-Рощино"
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
ГБУ «Мосгоргеотрест»
ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация"
ООО “ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС”
ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
ПАО "Татнефть"
ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"
Данные, предоставляемые владельцами ДГС, для подключения
к ФСГС
12

## Slide 12
Текущее состояние сети ФСГС
Опорные пункты
International GNSS Service (IGS)
Дифференциальная геодезическая
станция (ДГС)

## Slide 13
Развитие АПК ФСГС
1. Использование совокупности международных и отечественных источников дополнительных данных с учётом доступности каждого.
2. Стабильная работа Системы в условиях ограничения доступности за счёт обеспечения автономного определения (уточненных эфемерид и поправок бортовых часов спутников GPS и ГЛОНАСС).
3. Ретроспективная обработка данных ФСГС и уравнивание сети с использованием поступающих с задержкой уточненных дополнительных данных.
4. Совместное уравнивание результатов заданного набора суточных решений сети ФСГС.
5. Возможность оценки скоростей движения пунктов ФСГС в ITRFxxxx.
6. Отложенная обработка данных с отдельных станций или набора нескольких станций с последующей вставкой их в общее уравнивание.
7. Совместное уравнивание сети станций ФСГС с окончательным общим решением для всей сети станций IGS, реализующих ITRFxxxx.

## Slide 14
Текущее состояние ФАГС

## Slide 15
Планирование работ на 2022 год
- пункты, на которых проведены испытания
Планирование работ на 2022 год
16

## Slide 16
Пункт ФАГС о. Хейса
Пункт ФАГС Малые Кармакулы
(архипелаг Новая Земля)

## Slide 17
Состояние ФАГС к концу 2022 года

## Slide 18
https://cgkipd.ru
https://fsgs.cgkipd.ru/