## Slide 1
Использование материалов воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемкам для целей лесоустройства
Санкт-Петербург — 2022
2-я Совместная Международная научно-техническая конференция
«ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: космические и пространственные данные, технологии обработки»
Островский И.В., начальник департамента лесоустроительного проектирования АО «Кадастрсъемка»

## Slide 2
Необходимость совершенствования методов таксации лесов на основе материалов ДЗЗ
Совершенствование управления лесным комплексом невозможно без наличия актуальной и достоверной информации о лесах. В настоящее время эта задача решается неудовлетворительно, что признается как хозяйственными субъектами, так и органами государственной власти Российской Федерации на самом высшем уровне.

## Slide 3
Требования к информации о состоянии лесов:
Достоверность
  1. Требования к точности таксации зависят от целей использования информации:
  ГИЛ – обзорная информация для стратегической оценки и планирования на уровне РФ и субъектов РФ
  Лесоустройство – для планирования и проектирования работ на уровне лесничеств, лесных участков
  Обследование и отвод выделов и лесосек – назначение хозяйственных мероприятий
  2 Точность таксации определяется способами и разрядом таксации:
  Перечислительный способ
  Глазомерный и глазомерно измерительный способы наземной таксации
  Дистанционные способы:
  Дешифровочный способ с использованием стереоскопических материалов ДЗЗ
  Статистический метод – при ГИЛ
  Актуализации материалов лесоустройства с использованием материалов ДЗЗ для контурного дешифрирования
Актуальность
  Давность лесоустройства на большей части территории лесного фонда превышает установленный ревизионный период. Особенно – на территории Сибири и Дальнего Востока, в наиболее перспективных для промышленного освоения лесах.
  Современные объемы лесоустроительных работ не обеспечивают даже сокращения срока устаревания лесоустроительных материалов
  Обеспеченность лесоустройства трудовыми и материальными ресурсами не позволит радикально увеличить объем таксации лесов в обозримом будущем
  Существенное увеличение объемов таксации современными способами требует существенных финансовых затрат

## Slide 4
Необходимость совершенствования методов таксации лесов на основе материалов ДЗЗ
Решение проблемы обеспечения актуальной и достоверной информации о лесных ресурсах традиционными методами является невозможным в разумные сроки в силу высокой трудо- и финансовозатратности, отсутствия достаточных кадровых ресурсов. Единственный путь – развитие современных методов дистанционной таксации лесов с максимальной автоматизацией производственных процессов.
В настоящее время действующее законодательство предусматривает лишь один способ дешифровочной таксации лесов – таксация на основании дешифрирования стереоскопических материалов ДЗЗ.

## Slide 5
Достоинства и недостатки стереоскопической дешифровочной таксации
Достоинства
  Выше производительность труда. Стоимость 1 га таксации в 2-3 раза ниже чем при таксации наземными методами.
  Возможность таксации труднодоступных территорий.
  Возможность всесезонной загрузки специалистов-таксаторов. Сезонная производительность труда таксатора в 2-3 раза выше, чем при наземном методе.
  Более комфортные условия труда в камеральных условиях – легче решать проблему комплектации квалифицированными кадрами.
Недостатки
  Значительная часть показателей определяется аналитическим методом. При измерительном методе выбор объектов измерения и сами измерения производятся вручную. Соответственно –значительное влияние субъективных факторов на точность таксации.
  Сложность автоматизации процессов измерительной таксации, трудоемкость остается высокой.
  Точность определения всех таксационных показателей ниже или равна точности наземной таксации.
  Снижение доступности материалов стерео космосъемки в связи с санкциями.
  Снижение доступности оборудования для работы со стерео в связи с санкциями.
  Высокая стоимость рабочего места таксатора-дешифровщика
  Сложность работы со стерео материалами в полевых условиях

## Slide 6
Устранить или минимизировать недостатки стереоскопического дешифрирования насаждений при сохранении всех достоинств позволит внедрение новых методов дешифровочной таксации лесов, основанных на применении современных технологий сканирования земной поверхности, в частности:
воздушное лазерное сканирование (лидарная съемка);
мультиспектральная съемка с использованием большого количества частотных каналов (8 и более).
АО «Кадастсъемка» с 2019 года разрабатывает технологии использования данных лидарной съемки для дешифровочной таксации лесов.
пути совершенствования методов таксации лесов дистанционными методами:

## Slide 7
Используемое оборудование:
С-44Ф Технические характеристики |  |  |  |  | 
Максимальная взлетная масса, кг | 1460 | Мощность СУ, л.с | 2х115 | Крейсерская скорость, км/ч | 170
Масса пустого, кг | 830 | Применяемое топливо | Аи-95 | Практический потолок, м | 4000
Тип двигателя | Rotax-914UL | Объем топливных баков, л | 320 | Количество пассажирских мест | 1+3
Комплекс воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки
Воздушный лазерный сканер ALS60,ALS80 (Leica, Швейцария)
Цифровые фотоаппараты
RCD 105, RCD 30
(Leica, Швейцария)

## Slide 8
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru
Высота полета, м – 2100
Разрешение снимка на местности, м – 0.25
Количество точек, точек/м.кв. – 0.4
Покрываемая площадь за 1 съемочный день, га – до 150 000
Абсолютная плановая точность данных, м – 0.7
Абсолютная высотная точность данных, м – 0.7
Получение снимков в ближнем инфракрасном диапазоне
Выполнение воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки:

## Slide 9
Этапы дешифровочной таксации лесов:
Аналитический
  Определение характеристик насаждений на основе анализа спектрозонального изображения с использованием данных дешифровочных полигонов, материалов прежнего лесоустройства, справочных и методических материалов
Методы таксационного дешифрирования насаждений
  Непосредственное измерение показателей по стереоскопическим АФС или КС (сомкнутость насаждений, высота, диаметр кроны, количество крон)
Измерительный
  Расчет таксационных показателей через взаимосвязи с показателями, полученными измерительным и аналитическим путем
Расчетный
Контурное дешифрирование снимков – для разделения на лесотаксационные выделы
Таксационное дешифрирование – определение таксационных характеристик насаждений на выделе

## Slide 10
Для установления взаимосвязей между таксационными характеристиками и проведения таксационно-дешифровочной тренировки таксаторов закладывается учебно-тренировочный полигон в составе:
таксационно-дешифровочных пробных площадей,
выделов с выборочной измерительно-перечислительной таксацией,
контрольного маршрутного таксационно-дешифровочного хода.
Таксационно-дешифровочная тренировка производится в целях подготовки исполнителей к производственному дешифрированию объекта таксации, получения и закрепления практических навыков в контурном дешифрировании и определении характеристик лесных насаждений методом аналитического и измерительного дешифрирования изображений ДЗЗ с учетом особенностей объекта таксации.
Подготовка к таксации лесов дешифровочным способом

## Slide 11
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru
Классический цифровой ортофотоплан (RGB)
Цифровой ортофотоплан в спектрозональном
изображении (RGBNir)
Использование ОФП в классическом и спектрозональном изображении

## Slide 12
Определение породного состава по спектрозональному изображению
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

## Slide 13
матрица относительных высот по данным воздушного лазерного сканирования
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

## Slide 14
отклонение относительных высот от среднего значения высоты (по гауссу)
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

## Slide 15
Стандартные отклонения высот растительности для определения вертикальной структуры насаждений
Характеристики насаждений:
Выявление ярусов при их выраженности;
Выявление поколений;
Определение наличия единичных деревьев на вырубках и в молодняках.

## Slide 16
Использование светотеневой модели рельефа
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

## Slide 17
Использование карты экспозиции склонов для уточнения границ выделов
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

## Slide 18
Использование карты крутизны склонов для уточнения границ выделов
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

## Slide 19
Определение средней высоты и вертикальной структуры насаждений по профилю (поперечному разрезу) лесного полога
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru
Лесной полог
Поверхность земли
16-18м

## Slide 20
Средние значения относительных высот для определения таксационных показателей

## Slide 21: Измерительное определение площади крон и количества деревьев
Точки вершин и полигоны крон на растре, полученном при обработке точек ВЛС

## Slide 22
АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail: office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru
Определение сомкнутости полога программным методом (для определения полноты насаждения)

## Slide 23
Получать дополнительную информацию о лесных насаждениях.
Повысить точность определения отдельных таксационных показателей в сравнении с другими наземными и дешифровочными способами.
Повысить качество контурного дешифрирования (определения объекта таксации).
Автоматизировать измерение и расчет ряда таксационных показателей.
Повысить точность и сократить процент ошибок за счет минимизации субъективных факторов.
Проектировать деятельность хозяйствующих субъектов на основе более точной информации о рельефе лесных участков.
Использование материалов лидарной съемки в сочетании с мультиспектральной АФС высокого разрешения позволяет:

## Slide 24
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
16
Тел.: (3952) 70-71-70
Факс: (3952) 29-16-99
e-mail: office@kadsurvey.ru
сайт: www.kadsurvey.ru
геопортал: geoportal.kadsurvey.ru
Санкт-Петербург — 2022