## Slide 1
Б.С. Савченко
Программист-разработчик
Комплексный подход к решению задачи обнаружения и идентификации объектов на РЛИ нейросетевым методом, адаптивным к мультичастотным и поляриметрическим данным.
*При грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере

## Slide 2: Особенности радиолокационной съемки
HH HV VH VV
A F
Проекция
наклонной дальности
Одна или несколько поляризаций
Один или несколько частотных каналов
Наклонная дальность
Амплитуда и фаза сигнала
Наличие спекл-шума

## Slide 3: Проблематика
Объекты на радиолокационном изображении (РЛИ) представлены в виде наборов областей ярких точек.
Незначительные изменения ракурса наблюдаемого объекта, угла наблюдения, поляризации, частоты электромагнитной волны, или с изменением других параметров съемки, объект на полученном изображении может в значительной степени изменить свой вид.
Отсутствие в открытом доступе наборов РЛП различных объектов, который бы учитывал различные углы наблюдения радиолокатора, ракурс цели и конкретные параметры съемки.
Отсутствие в открытом доступе нейронных сетей, адаптированных к описанным особенностям РЛИ.
США, г. Тусон, штат Аризона, авиабаза ВВС США «Девис-Монтен»
*Сверху - оптический снимок;
cнизу – РЛИ, полученное аппаратом Кондор-Э.

## Slide 4: Полная поляриметрическая матрица
Слева направо : HH, HV, VH, VV компоненты матрицы.
Пролив Гибралтар. Снимки Radarsat-2

## Slide 5: Блок приложений для обнаружения объектов на РЛИ
Блок приложений для обнаружения объектов на РЛИ состоит из набора модулей, сопутствующих 2 основным:
Блоку обнаружения с помощью нейронной сети
Коррелятору эталонов

## Slide 6: Блок приложений для обнаружения объектов на РЛИ
блок разметки РЛИ
блок генерации обучающей выборки НС
блок обучения НС
блок обнаружения с помощью НС
В состав программного комплекса обнаружения объектов входит:
блок редактирования
3D-моделей
блок генерации синтетических эталонов
коррелятор эталонов
Нейросетевое обнаружение объектов
Корреляционное обнаружение объектов

## Slide 7: Особенности функционирования НС
Характерные признаки, описывающие объект интереса, и решающие процедуры классификации формируются в процессе обучения системы.
Правильно обученная сеть способна давать верный результат на данных, изначально отсутствующих в обучающей выборке (в том числе на зашумленных или частично искажённых данных).
Блок разметки реальных РЛИ
Блок генерации синтетической обучающей выборки НС
Блок обучения НС
Блок обнаружения с помощью НС
Концепция работы блока обнаружения с помощью НС.

## Slide 8: Обучающая выборка. Блок разметки реальных РЛИ
предназначен для выделения на РЛИ областей, содержащих объекты интереса, и указания их классов с целью формирования обучающей выборки НС, основанной на реальных данных.
Функциональные возможности:
Разметка РЛИ независимо от того, каким РСА это изображение было получено.
Автоматизация процесса подготовки данных для дальнейшего обучения нейронных сетей в наиболее распространённых и общепринятых форматах.
Создание обучающих выборок из реальных данных.

## Slide 9
Дополнительные возможности:
Задание ширины и высоты выходных обучающих изображений
Задание типа данных выходных изображений
Задание выходного формата изображений
Задание формата аннотаций
Обучающая выборка. Блок разметки реальных РЛИ

## Slide 10: Обучающая выборка. Блок генерации синтетической обучающей выборки
предназначен для формирования синтетической обучающей выборки НС, основанной как на реальных, так и на искусственно смоделированных данных.
Функциональные возможности:
Синтезирование выборки РЛП, обладающих отклонениями от идеального РЛП (с целью обеспечения разнообразия представления объекта).
Корреляционный отбор синтезированных РЛП наиболее подобных входному реальному РЛП.
Генерация искусственных РЛИ, имитирующих реальную картину поверхности.

## Slide 11
Синтезирование выборки + Корреляционный отбор:
Общая схема формирования выборки синтезированных эталонов.
Формирование обучающих РЛИ:
Общая схема формирования обучающей выборки.
Обучающая выборка. Блок генерации синтетической обучающей выборки

## Slide 12: Обучающая выборка. Блок генерации синтетической обучающей выборки
Общая схема формирования обучающей выборки.
Процессор генерации обучающих РЛИ позволяет :
создавать искусственные РЛИ, имитирующие реальную картину поверхности;
задавать уровень заполненности изображения объектами интереса;
контролировать уровень зашумленности изображения и характер спекл-шума;
создавать изображения, которые содержат представителей только одного класса;
создавать изображения, которые содержат представителей нескольких классов.

## Slide 13: Блок обучения нейронной сети
предназначен для формирования весовых коэффициентов связей НС.
Функциональные возможности:
Использование в блоке сетей оптимизированных под задачи обнаружения и классификации объектов на РЛИ.
Автоматизация процесса обучения НС.
Выбор между наиболее подходящими архитектурами сети из 14 доступных, в зависимости от особенностей решаемой задачи.
Возможность удобного задания гиперпараметров сети, влияющих на качество и скорость обучения.
Возможность отслеживания процесса обучения и анализа его эффективности.

## Slide 14: Блок обучения нейронной сети
Архитектура сети, используемой по умолчанию.

## Slide 15: Блок обнаружения с помощью нейронной сети
В ходе процесса обнаружения, сеть использует ранее сформированные в ходе обучения весовые коэффициенты для предсказания местоположения объекта и вероятности его принадлежности соответствующему классу.

## Slide 16: Примеры использования обученной нейронной сети для обнаружения и классификации самолётов
США, г. Тусон, штат Аризона, авиабаза ВВС США «Девис-Монтен».
Снимок Кондор-Э (S-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 17: Примеры использования обученной нейронной сети для обнаружения и классификации самолётов
США, г. Тусон, штат Аризона, авиабаза ВВС США «Девис-Монтен».
Снимок Кондор-Э (S-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 18: Примеры использования обученной нейронной сети для обнаружения и классификации самолётов
США, г. Тусон, штат Аризона, авиабаза ВВС США «Девис-Монтен».
Снимок Кондор-Э (S-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 19: Примеры использования обученной нейронной сети для обнаружения и классификации самолётов
Порог обнаружения 0.7
97.9%
Объектов обнаружены и правильно классифицированы (284 из 290)
6
Объектов не были обнаружены
14
ложных срабатываний
96.2%
Объектов обнаружены и правильно классифицированы (279 из 290)
11
Объектов не были обнаружены
8
ложных срабатываний
Порог обнаружения 0.9

## Slide 20: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга нефтедобывающих вышек
Кувейт, Бурганское нефтяное месторождение.
Снимок TerraSAR-X (X-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 21: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга нефтедобывающих вышек
Кувейт, Бурганское нефтяное месторождение.
Снимок TerraSAR-X (X-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 22: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга нефтедобывающих вышек
Кувейт, Бурганское нефтяное месторождение.
Снимок TerraSAR-X (X-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 23: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга акватории порта
Испания, г. Барселона.
Снимок TerraSAR-X (X-диапазон, HH-поляризация).

## Slide 24: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга акватории порта
Район острова Сахалин, Охотское море.
Снимок GaoFen-3 (C-диапазон, VH-поляризация, режим съемки ScanSAR).

## Slide 25: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга акватории порта
Район острова Корс, Лигурийское море.
Снимок Sentinel-1 (C-диапазон, VV-поляризация, режим съемки Interferometric Wide).

## Slide 27: Блок создания и редактирования 3D-моделей
Модель может быть создана по набору фотоснимков, например, с БПЛА.
Проблема – организация съёмок объектов с разных ракурсов.
ЦМП объекта
Облако точек
Модель объекта в векторной форме

## Slide 28: Примеры использования обученной нейронной сети для мониторинга акватории порта
Сгенерированный эталон стратегического бомбардировщика B-52.