## Slide 1: Обзор отечественных и зарубежных требований к выполнению ВЛС для решения геопространственных задач. Предложения для разработки проекта национального стандарта, устанавливающего требования к ВЛС
Ядрихинская
Юлия Сергеевна
Технологический отдел
АО «Аэрогеодезия»
yadrihinskaya_ys@agspb.ru
Международная научно-техническая конференция «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки»
Санкт-Петербург, 2022
Аэрогеодезия

## Slide 2: Актуальность вопроса
2021-2023 – АО «Аэрогеодезия» участвует в НИР по теме: «Разработка предложений по совершенствованию технологий выполнения геодезических и картографических работ» (Шифр: СЧ НИР «Геокарта-2030/А)
Необходимость данной работы обусловлена
(цитата из ТЗ по НИР):
«На современном этапе развития государства и его цифровой трансформации, необходимо формирование актуальных отраслевых документов, совершенствования технологий проведения геодезических и картографических работ…»
Фрагмент данных ВЛС города Пенза

## Slide 3: Анализ российских нормативно-технических документов, связанных с ВЛС
ГОСТ Р 59328-2021. Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования
Даны определения «лидар» и «угловая калибровка лидара»;
Обозначены некоторые требования к проектированию ВЛС без конкретных значений;
Определены условия выполнения калибровки лазерного сканера (в начале и середине сезона);
Состав сведений технического отчета ВЛС.

## Slide 4: Анализ российских нормативно-технических документов, связанных с ВЛС
ГОСТ Р 59562-2021. Съемка аэрофототопографическая. Технические требования
Определен состав сведений проекта ВЛС;
Обозначена методика определения областей, не обеспеченных покрытием;
Дано условие для межмаршрутного сопоставления ТЛО по высоте;
Представлены методика создания ЦМР по данным ВЛС и допустимые СКП.
Допустимые значения расстояний между точками земли и их плотности для создания горизонталей карт 1:2000
Тип местности | Уклон местности, град | Высота сечения рельефа, м | Расстояние между точками, м | Плотность, т/м2
Равнинная открытая | ≤ 2 | 0,5 | 1,5 | 0,44
 |  | 1,0 |  | 
Равнинная залесенная |  | 0,5 | 1,9 | 0,28
 |  | 1,0 |  | 
Всхолмленная открытая | 2 – 6 | 1,0 | 1,8 | 0,31
 |  | 2,0 | 3,7 | 0,07
Всхолмленная залесенная | 2 – 6 | 1,0 | 2,2 | 0,21
 |  | 2,0 | 4,5 | 0,05
Вывод: рассмотренные ГОСТы содержат неполный перечень рекомендаций к проведению ВЛС

## Slide 5: Отраслевые документы, связанные с выполнением лазерного сканирования
Вывод: не рассматриваются рекомендации к данным ВЛС для картографирования
Дорожное хозяйство
ГОСТ Р (проект, 2022) Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги
ГОСТ Р (проект, 2022) Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Общие требования к проведению работ
Проектно-изыскательские работы
ГОСТ Р (проект, 2016) Проектно-изыскательские работы. Методы лазерного сканирования. Общие технические требования
https://www.aams.co.uk/services/lidar-data-collection/
https://www.twm-inc.com/portfolio-items/3d-laser-scanning-breweries/

## Slide 6: Требования к ВЛС при выполнении работ по созданию цофп 1:2000 и 1:10000 для включения в еэко
Вывод: требования выше, чем в ГОСТ Р 59562-2021 и не отражают особенностей
проведения ВЛС и методик оценки качества данных
Требования к отчету о калибровке;
Предоставляются два набора данных: неклассифицированные и точки земли по блокам 4 км2;
Формат хранения – *.las (от версии 1.2);
Система координат представления данных – СК WGS 84, проекция UTM.
Подготовка к сканированию
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС
Калибровка сканера: в начале и конце аэросъемочных работ;
Плотность всех точек: ≥ 2 т/м2 (при создании ЦОФП 1 : 2 000); ≥ 0,5 т/ м2 (ЦОФП 1 : 10 000);
Допускается сокращение числа контрольных точек на межселенных и труднодоступных территориях.
Для построении ЦМР при создании ЦОФП 1 : 2 000 погрешность определения положения точек
по высоте ≤ 15 см, в плане ≤ 20 см;
При создании ЦОФП 1 : 10 000 – СКП по высоте и плане ≤ 40 см.

## Slide 7: Практический опыт выполнения влс в АО «аэрогеодезия»
Лазерный сканер:
Leica ALS80-HP;
Угол обзора:
35,9˚;
Выделяемые классы:
земля, мосты, низкий шум.
Год | Субъект РФ/город | Высота съемки, м | Перекрытие, % | Число импульсов в воздухе
2020 | Саратовская область | 3200 | 30 | 3
2021 | Пенза | 3200 | 30 | 4
 | Ставропольский край | 2100 | 55 | 1
 | Республика Татарстан (г.Елабуга) | 1000 | 50 | 1
2022 | Владимирская область | 2200 | 50 | 2
 |  | 1500 | 50 | 1
 | Тверская область | 2200 | 50 | 2

## Slide 8: Стандарт точности позиционирования для цифровых геопространственных данных ASPRS, 2014
Площадь проекта, км2 | Тип местности | 
 | Открытая, без растительности | С растительностью
≤500 | 20 | 5
501-750 | 20 | 10
751-1000 | 25 | 15
1001-1250 | 30 | 20
1251-1500 | 35 | 25
1501-1750 | 40 | 30
1751-2000 | 45 | 35
2001-2250 | 50 | 40
2251-2500 | 55 | 45
Количество контрольных точек для оценки СКП по высоте данных ВЛС
Приведены
методики оценки данных и
числовые параметры:
двух видов точностей по высоте относительно маршрутов сканирования;
двух видов точностей по высоте относительно контрольных точек;
соотношения СКП по высоте и минимальной плотности точек;
точности данных в плане;
областей с низкой достоверностью.

## Slide 9: Спецификация по проведению ВЛС программы 3DEP, 2022
Код | Описание
1 | неклассифицированные
2 | земля
7 | низкий шум
9 | вода
17 | мост
18 | высокий шум
20 | «земля» (вблизи структурной линии)
21 | снег
22 | точки в приливных зонах
Схема минимальной классификации данных
Уровень качества (QL) | Погрешность внутри маршрута по высоте, RMSDz (см) | Погрешность между маршрутами по высоте, RMSDz (см) | RMSE по типу местности, см |  | Плотность точек, т/м2
 |  |  | Открытая, без растительности | С растительностью | 
QL0 | ≤3 | ≤4 | ≤9.8 | ≤15 | ≥8
QL1 | ≤6 | ≤8 | ≤19.6 | ≤30 | ≥8
QL2 | ≤6 | ≤8 | ≤19.6 | ≤30 | ≥2
QL3 | ≤12 | ≤16 | ≤39.2 | ≤60 | ≥0.5
Числовые характеристики данных ВЛС по уровню качества
Обозначены методики:
Определения соответствия данных требуемой плотности;
Оценки внутримаршрутной и межмаршрутной СКП (дополнение ASPRS);
Поиска выбросов в наборе данных.
Приведены рекомендации к:
Сбору данных;
Оценке плотности точек;
Метаданным.

## Slide 10: Технология выполнения влс
Подготовка к сканированию
Выполнение аэросъемки
Первичная обработка данных
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС

## Slide 11: Предложения для разработки проекта национального стандарта
Подготовка к сканированию
Выполнение аэросъемки
Первичная обработка данных
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС
периоды сканирования в году и погодные условия
актуализация данных
калибровка системы
геодезическое обоснование съемки
проектирование маршрутов
высота съемки
плотность точек
полностью
частично
Рассмотрение процесса в российских нормативных документах:
отсутствует

## Slide 12: Предложения для разработки проекта национального стандарта
Подготовка к сканированию
Выполнение аэросъемки
Первичная обработка данных
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС
выполнение калибровочного полета
выполнение ВЛС
полностью
частично
Рассмотрение процесса в российских нормативных документах:
отсутствует

## Slide 13: Предложения для разработки проекта национального стандарта
Подготовка к сканированию
Выполнение аэросъемки
Первичная обработка данных
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС
обработка GNSS/IMU измерений
генерация облаков точек
вычисление калибровочных параметров
полностью
частично
Рассмотрение процесса в российских нормативных документах:
отсутствует

## Slide 14: Предложения для разработки проекта национального стандарта
Подготовка к сканированию
Выполнение аэросъемки
Первичная обработка данных
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС
анализ выбросов, областей с низкой достоверностью
межмаршрутное уравнивание облаков
RMSD (внутримаршрутная, межмаршрутная)
RMSE (в плане, по высоте)
классификация облаков
precision («шумность»)
добавление атрибутов точек
оценка плотности точек, интенсивности
полностью
частично
Рассмотрение процесса в российских нормативных документах:
отсутствует

## Slide 15: Предложения для разработки проекта национального стандарта
Подготовка к сканированию
Выполнение аэросъемки
Первичная обработка данных
Постобработка данных
Подготовка отчетных материалов ВЛС
отчет о калибровке
отчет об уравнивании маршрутов
материалы, подтверждающие оценку качества данных
система координат, использование геоида
формат хранения, разделение на блоки
необходимость создания производных продуктов
состав сведений об оборудовании
полностью
частично
Рассмотрение процесса в российских нормативных документах:
отсутствует

## Slide 16: Предложения для разработки проекта национального стандарта
Раздел «Источники ошибок в данных ВЛС»:
Раздел «Виды точностей лидарной системы»:
Раздел «Методики оценки качества данных»:
Внутримаршрутная и межмаршрутная;
Точность положения лазерных точек в плане;
Характеристики нескольких видов точностей по высоте относительно контрольных точек;
Влияние плотности точек на качество создаваемой продукции.
Факторы, влияющие на величины различных погрешностей
Плотности точек. Оценка областей с низкой достоверностью;
Внутримаршрутной и межмаршрутной точностей;
Точностей по высоте относительно контрольных точек в разных типах местности;
Плановой точности;
Классификации точек;
Создаваемых производных продуктов.

## Slide 17: Выводы
В предлагаемом к разработке стандарте будут наиболее подробно обозначены требования к производству полевых и камеральных работ по сравнению с существующими российскими документами;
В проект стандарта будут включены конкретные значения характеристик ВЛС при разных условиях и назначениях съемки;
В новом стандарте будет учтен российский и зарубежный опыты применения технологии ВЛС для решения картографических и фотограмметрических задач;
Требования к производству работ по лазерному сканированию обеспечит единство методов выполнения измерений, обработки и оценки качества создаваемой продукции.

## Slide 18: Благодарю за внимание!
Аэрогеодезия