## Slide 1
Программные комплексы и технологии автоматической обработки
космической съемки, обеспечивающие работу
Федерального фонда данных ДЗЗ и информационной системы
«Цифровая Земля»
Д.И. Федоткин, Е.Н. Боровенский, Д.В. Сысенко, А.В. Ядыкин
III Совместная международная научно-техническая конференция «ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: космические и пространственные данные, технологии обработки»
Сочи, 2023 г.

## Slide 2
ППИ
АРХИВ
L0
АПОИ
Продукты ДЗЗ
Сеанс съемки
Архивный маршрут
Комплекс автоматической потоковой обработки
API
Первичная обработка
Стандартная обработка
L1
L2

## Slide 3
№ 2
№ 1
№ 3
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
“ИК”
“Ресурс-П” (ГЕОТОН, КШМСА-ВР/СР)
КА
“Канопус-В” (ПСС, МСС)
“Метеор-М” (КМСС, МСУ-МР)
№ 2-2
Комплекс автоматической потоковой обработки (АПОИ)
№ 2-3
№ 2-4
Ресурс-ПМ
Аист-2Т
Аист-2Д
Кондор-ФКА
Обзор-Р
№ 4
№ 5
“БКА”
МКА

## Slide 4
Максимальная унификация (один комплекс на все КА ОЭН и РЛН)
Более строгие и более точные модели
100% полный автомат: обработки, уточнения, оценки качества и калибровки (0 операторов вместо сотни)
Более быстрая обработка (минуты вместо часов и суток)
Более качественная обработка (лучше сведение матриц и каналов, точнее геопривязка – единицы метров вместо десятков и сотен)
Количество и стоимость технических средств меньше в десятки раз
100% полная масштабируемость и переносимость
Эксплуатационные расходы меньше в несколько раз
Больше видов продукции (BUNDLE L1/L2, PANSHARP L1)
Преимущества АПОИ относительно НКПОР

## Slide 5
Фрагменты исходного маршрута
этап 1,2,3,..N
Исходный маршрут
Выходной продукт
Фрагменты выходного изображения
Исходный маршрут
Выходной продукт
этап 2
Традиционная обработка
этап N
этап 3
этап 1
Распределенная масштабируемая обработка в АПОИ
минимизация операций копирования данных
декомпозиция обработки на этапы и фрагментация данных на каждом этапе для распределенной обработки
Обработка в АПОИ

## Slide 6
Загрузка технических средств в АПОИ до 90%

## Slide 7
Метаданные продукта .XML
Обзорное изображение.JPG
RPC коэффициенты .RPB / .TXT
Геоконтур продукта .SHP / .JSON
Параметры проекции .PRJ
Изображение продукта .TIF / .JP2
Маска облачности .GML / .KML
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.tif
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.MD.xml
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.DC.xml
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.QL.jpg
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.shp
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.shx
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.dbf
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.json
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.tfw
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.prj
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.CLG.gml
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.CLI.gml
RP1_08383_03_GEOTON_20180714_104820_104829.MS.L2.CLK.kml
Унификация состава информационных продуктов
с российской ОГ КА ДЗЗ

## Slide 8
Идентификатор и уровень продукта
Информация
о спутнике
Геометрия сенсора (LOS)
Эфемериды (ПДЦМ)
Угловые скорости
Установочные углы
Кватернионы ориентации
RPC коэффициенты
Характеристики спектральных каналов
Информация об используемом рельефе
Унификация метаданных
(стандарт Open Geospatial Consortium)

## Slide 9
Всего сцен за период – 315 980
Статистика работы АПОИ в составе ФФД ДЗЗ

## Slide 10
Общий объем продуктов за период – 226,7 ТБ
Статистика работы АПОИ в составе ФФД ДЗЗ
*При этом средняя загрузка кластера из 10 серверов 10%

## Slide 11
Впервые потребителям стали получать продукты BUNDLE (связка PAN+MS, геометрически совмещенные)
Впервые потребителям стали получать продукты PANSHARP высокого качества автоматически без участия оператора
Статистика эксплуатации ФФД ДЗЗ показывает, что потребители в 73% заказывают продукты BUNDLE и PANSHARP
Статистика заказа продуктов АПОИ потребителями
2,0%

## Slide 12
АПОИ: автоматическое уточнение геопривязки по опоре
в процессе стандартной обработки информации
ОПОРА
ОТМ, СТ
Уточнённые параметры внешнего ориентирования
L0
L1
L2
Автокоррелятор
Уточнение АСН по ОТМ и СТ
Распаковка
Стандартная обработка
RAW
набор опорных точек по архивному L0
улучшение геопривязки за счет коррекции параметров внешнего ориентирования

## Slide 13
Автоматический поиск ОТМ
Фрагмент маршрута с опорными точками
Общее количество ОТМ
на маршрут: 251 753

## Slide 14
Статистика уточнения геопривязки
Канопус-В 1
ошибки до уточнения:
1000 - 8000 м, СКО - 3236,0 м
ошибки после уточнения:
18 - 150 м, СКО - 19,4 м
Канопус-В ИК, 3 - 6
ошибки до уточнения:
20 - 100 м, СКО - 63,4 м
ошибки после уточнения:
2 - 10 м, СКО - 5,9 м

## Slide 15
Статистика уточнения геопривязки
Ресурс-П №1
ошибки до уточнения:
300 - 5000 м, СКО - 3823,9 м
ошибки после уточнения:
5 - 20 м, СКО - 7,2 м
Ресурс-П №2,3
ошибки до уточнения:
10 - 50 м, СКО - 22,4 м
ошибки после уточнения:
2 - 7 м, СКО - 4,2 м

## Slide 16: Уточнение геопривязки
Космический аппарат | Средняя точность геопривязки в метрах до коррекции (по бортовым данным) | Средняя точность геопривязки в метрах после коррекции (с использованием опоры)
“Канопус-В” №3,4,5,6,ИК | 63.4 | 5.9
“Ресурс-П” №2,3 | 22.4 | 4.2
“Канопус-В” №1, БКА* | 3236.0 | 19.4
“Ресурс-П” №1* | 3823.9 | 7.2
Показатели улучшения точности геопривязки комплексом АПОИ по статистике обработки более 17 тысяч маршрутов съемки
за 9-ти месячный период наблюдения работы АПОИ
в составе ФФД ДЗЗ (январь-сентябрь 2022г)
*Уточнилось 99,3% обрабатываемых маршрутов в период январь-сентябрь 2022г.
При этом оставшиеся 0.7% не уточнились по причине фактически некондиционности данных:
сплошная облачность, сплошной океан, сплошной лед
(при этом эти 0.7% данных также были успешно обработаны, но с исходными точностями бортовых данных АСН)

## Slide 17
Скорость обработки информации
< 2 минут
Распаковка всех маршрутов съемки одного сеанса сброса RAW до продуктов архивного уровня 0
Обработки одного условного кадра
(квадратная сцена) от уровня 0 до уровня 2
Распаковки одного сеанса сброса RAW и обработка всех маршрутов съемки до продуктов уровня 2
< 20 минут
< 1 минуты

## Slide 18: Производительность комплекса АПОИ в эксплуатации Федерального Фонда данных ДЗЗ с 2021 г.
Среднее количество маршрутов в сутки | 359 маршрутов (эквивалентно 4 минутам на маршрут)
Среднее количество продуктов (сцен) в сутки | 3346 продуктов (эквивалентно 25 секундам на продукт)
Средняя площадь обработанной территории в сутки | 1.5 млн. кв. км
Средний объем созданной продукции в сутки | 3-7 ТБ (в зависимости от типа КА)
При максимальной загрузке комплекса из 10 серверов

## Slide 19
 | НКПОР | АПОИ
Технические средства | > 100 | 10 серверов
Количество операторов | > 50 | 0
Время обработки | > суток | минуты
При обслуживании всех заявок потребителей РФ с орбитальной группировки КА ДЗЗ “Ресурс-П”, “Канопус-В”, “Метеор-М” (по данным НЦ ОМЗ и НИИ ТП)
Достигнутые результаты
 | НКПОР | АПОИ
Технические средства | 15 АРМ + 2 сервера | 6 серверов
Количество операторов | 8 | 0
Время обработки | 7 часов | 14 минут
При обработке одного сеанса сброса с КА “Ресурс-П” (7 маршрутов) до уровня ORTHO и публикации в геопортале (сравнение скоростей проводилось специалистами НИИ ТП и НЦ ОМЗ в 2018 г.)
!

## Slide 20
ППИ
АРХИВ
Первичная обработка
Обработка в ИС “Цифровая Земля”
КЭШ
КЭШ
Стандартная обработка
Производная обработка
RAW
L0
L1 / L2
L3
Уточнение параметров
Качественный переход от обработки единичного маршрута
к обработке единого сплошного многослойного динамического покрытия (ЕСМДП)

## Slide 21
Результат автоматического формирования ортомозаики
в информационной системе “Цифровая Земля”
GOOGLE
YANDEX
MAXAR
Пространственное разрешение мозаики – 2.1 м
Исходная геопривязка по АСН – более 43 м
Средняя геопривязка мозаики – 1.98 м
Количество маршрутов - 22
Мозаика КА “Канопус-В” PANSHARP площадью 27 тыс. кв. км
на полуостров Крым

## Slide 22
коррекция геопривязки маршрутов съемки до единиц метров с использованием опорных данных и уточнения параметров строгой модели съемки;
блочное уравнивание отдельных маршрутов между собой с точностью до долей пиксела параметрами строгих моделей съемки;
семантическая сегментация с использованием нейронных сетей, позволяющая определять маски облачности, воды, леса, застройки, детектировать дефекты на снимках;
фильтрация опорных и связующих точек, в том числе, по заданным пользователем критериям и оценкам качества, отбор наиболее подходящих маршрутов для ортомозаики;
тональная радиометрическая балансировка маршрутов при построении ортомозаики;
построение оптимальных линий пореза между маршрутами в ортомозаике;
генерация ортокорректированных с учетом рельефа мозаик как из одноканальных продуктов панхроматической съемки, так и из мультиспектральных данных, а также создание ортомозаик типа PANSHARP.
Решенные задачи при реализации автоматических алгоритмов построения ортомозаик
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## Slide 23
Алгоритмические этапы формирования мозаики в ИС ЦЗ
1.Автоподбор снимков
на основе оценок качества
2.Поиск опорных точек
3.Поиск связующих точек
4.Автоматическое
блочное уравнивание
по строгим моделям
6.Автоматическая генерация линий пореза
5.Автоматическая
тональная балансировка
7.Автоматическое построение ортомозаики с картой порезов и метаданными
полностью автоматическое создание ортомозаик от подбора маршрутов по заданным критериям потребителя до автоматической тональной балансировки и построение линий “пореза”;
использование строгих математических моделей на всех этапах создания ортомозаик, включая блочное уравнивание по строгим моделям съемки.

## Slide 24
Автоотбор маршрутов и построение линий пореза
Итоговая ортомозаика и границы отобранных маршрутов
Итоговая ортомозаика и линии пореза отобранных маршрутов
По всем маршрутам в архиве:
Количество: 705
Средняя привязка по АСН: 244.98 м
Средняя привязка после коррекции: 4.57 м
Автоматически отобранные маршруты:
Количество: 22
Средняя привязка по АСН: 43.19 м
Средняя привязка после коррекции: 2.39 м

## Slide 25
Пример работы автоматической тональной балансировки
До применения алгоритма
тональной балансировки
После применения алгоритма
тональной балансировки

## Slide 26
Семантическая сегментация нейронными сетями
Список классов:
облака
водные объекты
городская застройка
тени
…
используется для:
автоподбор маршрутов для ортомозаик
фильтрация ОТМ
тональная балансировка
маски в выходных продуктах
…

## Slide 27
Пример №1 формирование линии пореза
с отрисовкой линии пореза

## Slide 28
Пример №1 формирование линии пореза
без отрисовки линии пореза

## Slide 29
Пример №2 формирование линии пореза
с отрисовкой линии пореза

## Slide 30
Пример №2 формирование линии пореза
без отрисовки линии пореза

## Slide 31
Пример №3 формирование линии пореза
с отрисовкой линии пореза

## Slide 32
Пример №3 формирование линии пореза
без отрисовки линии пореза

## Slide 33
Уточнение навигационных параметров АСН
Результаты уточнения
Исходные невязки

## Slide 34
Уточнение навигационных параметров
Ошибка геопривязки КА “Канопус-В” № 3-6, ИК до коррекции и после
Ошибки геопривязки по данным АСН: 20 - 800 м
Ошибки геопривязки после коррекции: 2 - 5 м. (1 - 2 пикселя)
Количество маршрутов: 645
Общий вид графика
Увеличенный фрагмент графика

## Slide 35
Пример двухэтапного уточнения
Ошибка геопривязки
по данным АСН - 228 пикс
Ошибка геопривязки
после коррекции
одиночного маршрута - 5 пикс
Ошибка геопривязки
ортомозаик к опоре - менее 1 пикс
Для анализа ошибки геопривязки: опора - в красном канале
снимок - в зеленом и синем каналах
Уточнение одиночного маршрута
Уточнение блока
маршрутов
Привязка по данным АСН
Коррекция геопривязки отдельных маршрутов путем уточнения параметров строгой модели съемки (коррекция измерительной информации, поступающей с борта КА: линейного и углового положения КА в каждый момент времени) с точностью до единиц метров за счет использования опорной информации;
Коррекция геопривязки всего блока маршрутов мозаики (блочное уравнивание) при которой также происходит уточнение параметров строгих моделей съемки всех маршрутов (для обеспечения их сшивки между собой с пиксельной точностью) за счет совместной обработки маршрутов.

## Slide 36
Автоматический анализ точности геопривязки
Статистика уточнения геопривязки по 22 маршрутам,
вошедших в ортомозаику на полуостров Крым
Средняя точность геопривязки рассчитывалась по формуле средней абсолютной ошибки Mean Absolute Error (MAE)

## Slide 37
Фотограмметрический анализ точности геопривязки
1. Анализ точности геопривязки относительно опорных данных
1.а) Ручное измерение:
Количество точек к опорным данным - 208
Средняя ошибка - 4.17 м (1.98 пикс)
1.б) Автоматическое измерение:
Количество точек к опорным данным - 300 тыс.
Средняя ошибка - 1.98 м (0.94 пикс)
Почему отличается?
при автоматическом корреляционном поиске точек имеем субпиксельные точности определения координат, а при ручном “сколе” точек экспертом точность не превышает 1 пиксела

## Slide 38
Фотограмметрический анализ точности геопривязки
2. Анализ точности геопривязки относительно наземных измерений
1.а) Ручное измерение:
Количество точек - 98
Средняя ошибка - 2.54 м (1.21 пикс)
Выводы:
т.к. измерение автоматом точнее примерно в 2 раза имеются основания полагать что реальная точность геопривязки ортомозаики к точкам на Земле скорее всего лучше, чем пространственное разрешение ортомозаики (1 пиксел = 2.1 м)
Высокоточные опорные точки местности (ОТМ) получены с помощью геодезических GPS измерений
с погрешностью не более 0.5 метра

## Slide 39
Итоги
Созданы новые программные комплексы: АПОИ и ПОД ИС ЦЗ, работающие полностью в автоматическом режиме
АПОИ обеспечивает полностью автоматическую выдачу потребителям продуктов высокого качества стандартных уровней 1 и 2
ПОД ИС ЦЗ является ключевым элементом информационной системы «Цифровая Земля», обеспечивая автоматическую обработку данных и выдачу потребителям производных продуктов уровня 3
= Готовность наземного сегмента к работе
с многоспутниковой группировкой КА ДЗЗ

## Slide 40
Спасибо за внимание!
Федоткин Д.И. Боровенский Е.Н. Сысенко Д.В. Ядыкин А.В
e-mail: iprs@mail.ru
Ивановская область
Республика Хакасия
Кабардино-Балкарская
республика
Еврейская автономная область
Кемеровская область
Калининградская
область