## Slide 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОЙ СЪЕМКЕ С ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
С.С. Нехин¹, Н.М. Бабашкин¹, А.Н. Рубенок¹, А.В. Егоров²
¹ Публично-правовая компания «Роскадастр»,
Москва, Россия
² Филиал «Аэрогеодезия» АО «Роскартография»,
Санкт-Петербург, Россия
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
III Совместная Международная научно-техническая конференция
«Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки»
Сочи, 16-18 октября 2023 г.

## Slide 2: Актуальность исследований
1
Актуальность исследований обусловлена снижением роли традиционной картографической продукции и ростом значимости ПД в виде ЦМР, ЦМП, ЦММ, фотореалистичных 3D-моделей, а также получающим все более широкое развитие и распространение таких понятий и явлений, как цифровые двойники, дополненная и виртуальная реальность, «умный город».
Современные задачи при выполнении производственных процессов диктуют повышение требований к пространственной информации, а именно к точности, детальности и наглядности. Многие из них требуют получения информации в on-line режиме или в кратчайшие сроки.

## Slide 3: Актуальность исследования
2
Объем топографической съемки для масштаба 1:2000 по госконтракту в одном субъекте РФ

## Slide 4: Объект исследования
Методы, технические и программные средства, технологии и сфера практического использования материалов воздушного лазерного сканирования (ВЛС), получаемых с пилотируемых и беспилотных воздушных судов для целей крупномасштабной съемки.
Преимущества лазерного сканирования:
высокая степень автоматизации;
высокая точность и детальность плановых и высотных определений;
объективная достоверность собираемых пространственных данных;
высокая производительность;
оперативность получения выходной продукции.
Сдерживающие факторы:
- высокая стоимость оборудования
3

## Slide 5: Цель и решаемые задачи
4
Основная цель исследований – анализ и обоснование основных параметров эффективности, которые будут служить исходной базой для планирования технической политики, а также планов внедрения современных технологий в топографо-геодезическое и картографическое производство на среднесрочную перспективу и долгосрочный период.
Разработка требований к материалам ЛС, применяемым при выполнении топографических работ. Оценка целесообразности применения систем лазерного сканирования для отдельных технологических процессов работ.
Сравнительный технико-экономический анализ временных и стоимостных затрат на процессы и комплекс работ по созданию топографической продукции в соответствие с производственными госконтрактами и договорами, выполняемыми по традиционным технологическим схемам работ и по технологическим схемам с использованием материалов лазерного сканирования.
Подготовка рекомендаций по применению систем лазерного сканирования для ПВС и БВС.

## Slide 6
5
Сравнительный анализ временных и стоимостных затрат на процессы, выполняемые по традиционным технологическим схемам работ и по технологическим схемам с использованием материалов лазерного сканирования
Традиционная технология создания ЦТП
Технология создания продукции с использованием лазерного сканирования
Особенности технологии с ВЛС:
- при сечении рельефа более 0,5 м ПВП выполняется только с целью определения координат контрольных точек;
- одновременно с фотографированием выполняется ВЛС с определением не только КЦП снимков, но и угловых ЭВО на основе использования ИИУ;
- фототриангуляция не выполняется, так как необходимая точность определения высот обеспечивается непосредственно системой лазерного сканирования с использованием в полете КЦП и угловых ЭВО снимков;
- получение ЦМР для ортотрансформирования выполняется не фотограмметрическим методом, а непосредственно по точкам лазерных отражений (ТЛО).

## Slide 7
6
Точность (средняя погрешность) положения горизонталей в зависимости от характера рельефа и высоты выбранного сечения
Параметры аэрофотосъемки (АФС) для фотокамер RCD 30 и Sony RX1, устанавливаемых на ПВС и БВС, в зависимости от высоты сечения рельефа для топографического плана масштаба 1:2000
Для сечения рельефа/ дешифрирования контуров | Размер пикселя на местности, м для съемки масштаба 1:2000 | 
 | АФС с ПВС (АФК RCD 30) | АФС с БВС (ФК Sony RX1)
Сечение рельефа 1,0 м | 0,06 | 0,086
Сечение рельефа 0,5 м | 0,025 | 0,03
Дешифрирование контуров | 0,14 - 0,20 | 
Характер рельефа | Высота сечения рельефа, м | Точность (СП) положения горизонталей/подписываемых отметок высот, м
Равнинный с углами наклона до 2° | 0,5 | 0,12/0,08
Всхолмленный с углами наклона до 4° | 1,0 | 0,33/0,25
Пересеченный с углами наклона до 6° | 1,0 | 0,33/0,25

## Slide 8
7
Сравнение производительности АФС с ПВС для базовой и перспективной технологий при создании плана масштаба 1:2000 с высотой сечения рельефа 1,0 и 0,5 м
Параметры съемки | Показатели для | 
 | базовой технологии (АФК RCD 30) | перспективной технологии (ВЛС ALS80-HP + АФК RCD 30)
Сечение рельефа 1,0 м |  | 
СП определения высоты, м | 0,25 | 0,12
Размер пикселя, м | 0,06 | 0,19
Высота полета, м | 950 | 3000
Число снимков/ км2 на НЛ масштаба 1:2000 | 45 | 1,3
Производительность, кв. км/час | 25 | 130
Сечение рельефа 0,5 м |  | 
СП определения высоты, м | 0,08 | 0,08
Размер пикселя, м | 0,02 | 0,09
Высота полета, м | 360 | 1500
Число снимков/ км2 на НЛ масштаба 1:2000 | 310 | 5
Производительность, кв. км/час | 10 | 70

## Slide 9
8
Сравнение производительности АФС с БВС для базовой и перспективной технологий при создании плана масштаба 1:2000 с высотой сечения рельефа 1,0 и 0,5 м
Экономическая эффективность обеспечивается путем повышения производительности:
– полевых работ за счет сокращения объема работ на процессах геодезического обоснования, а также умельчения масштаба АФС с ВЛС.
– камеральных работ за счет исключения процесса фототриангуляции, замены процесса создания ЦМР по снимкам более производительным процессом создания ЦМР по ТЛО ЛС.
Параметры Съемки | Показатели для | 
 | базовой технологии (ФК Sony RX1) | перспективной технологии (ВЛС Riegl VUX-240 + ФК Sony RX1)
Сечение рельефа 1,0 м |  | 
СП определения высоты, м | 0,25 | 0,10
Размер пикселя, м | 0,09 | 0,17
Высота полета, м | 500 | 1000
Число снимков/ км2 на НЛ масштаба 1:2000 | 75 | 6
Производительность, кв. км/час | 15 | 45
Сечение рельефа 0,5 м |  | 
СП определения высоты, м | 0,08 | 0,08
Размер пикселя, м | 0,03 | 0,09
Высота полета, м | 185 | 500
Число снимков/ км2 на НЛ масштаба 1:2000 | 520 | 22
Производительность, кв. км/час | 5 | 24

## Slide 10
9
Различающимися процессами (на полевые и камеральные работы) базовой и перспективной технологии создания ЦТП масштаба 1:2000 с сечением рельефа 1,0 м являются: геодезическое обеспечение, аэросъемка, фототриангуляция, получение ЦМР, ортотрансформирование.
Различающимися процессами базовой и перспективной технологии создания ЦТП масштаба 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м являются вышеуказанные процессы полевых и камеральных работ за исключением геодезического обеспечения.

## Slide 11
10
Chart: Тыс. рублей / км2
| Аэросъемка | Фототриангуляция | Получение ЦМР | Ортотрансформирование
АФС, 1м | 40 | 4 | 11 | 7
ВЛС, 1м | 20 | 0 | 3 | 1
АФС, 0,5м | 110 | 18 | 54 | 38
ВЛС, 0,5 м | 27 | 0 | 3 | 3

## Slide 12
11
Оценка временных и стоимостных затрат
Использованы данные хронометражных наблюдений в процессе экспериментальных исследований на производственных объектах АО «Аэрогеодезия» в рамках госконтрактов 2022 года.
Расчет выполнен на основе анализа данных хронометража по объектам ВЛС с ПВС и БВС для масштаба 1:2000 общей площадью 3016 кв. км (Владимирская, Костромская, Саратовская и Тверская области).
Летное время ПВС составило 260 ч, затраты на их аренду – 18 980 тыс. рублей.
Стоимость использованного оборудования:
- 70 800 тыс. руб. для ВЛС с ПВС
- 3 630 тыс. руб. – для ВЛС с БВС

## Slide 13
12
Сравнительный анализ затрат на различающиеся процессы, выполняемые
по традиционной технологии и по технологии с использованием ВЛС
Стоимость и объем капитальных вложений на различающихся процессах технологий
№№ п/п | Наименование видов работ | Едини-ца измерения | Стоимость, руб. | 
 |  |  | Традиционная технология | Перспективная технология
1 | Стоимость различающихся процессов создания ЦТП в масштабе 1:2000 с сечением рельефа 1,0 м | км2 | 42 868 | 32 706
2 | Объем капитальных вложений на различающихся процессах при создании ЦТП в масштабе 1:2000 с сечением рельефа 1,0 м * | км2 | 25 | 612
Итого |  |  | 42 893 | 33 318
1 | Стоимость различающихся процессов создания ЦТП в масштабе 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м | км2 | 51 833 | 35 115
2 | Объем капитальных вложений на различающихся процессах при создании ЦТП в масштабе 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м * | км2 | 240 | 9 440
Итого |  |  | 52 073 | 44 555
* - срок амортизации используемого оборудования и ПО составляет 7 лет

## Slide 14
13
Ожидаемый экономический эффект при создании одного НЛ
государственных топографических планов масштаба 1:2000
Стоимость создания ЦТП и ЦОФП в масштабе 1:2000 в пересчете на 1 кв. км по традиционной технологии превышает стоимость по перспективной технологии:
на 10,2 тыс. руб. (ВЛС с ПВС для сечения рельефа 1,0 м)
на 16,7 тыс. руб. (ВЛС с БВС для сечения рельефа 0,5 м)
При этом объем капитальных вложений в оборудование для технологий с использованием ВЛС в пересчете на 1 км² выше на 600 руб. и на 9,2 тыс. руб. для технологических вариантов с сечением рельефа 1,0 м и 0,5 м соответственно.
Производительность полевых аэросъемочных работ с использованием ВЛС ALS80-HP и АФК RCD-30 по сравнению с традиционной технологией возрастает в 5 раз для сечения 1,0 м, а для сечения рельефа 0,5 м – в 7 раз. Производительность полевых работ ВЛС с БВС с использованием сканера Riegl VUX-240 и камеры Sony RX1 возрастает в 3 и 5 раз соответственно.

## Slide 15
Применение ВЛС с пилотируемых и беспилотных воздушных судов для создания ЦТП и ЦОФП масштаба 1:2000 позволяет исключить ряд дорогостоящих и затратных процессов работ, таких как создание планово-высотной подготовки с целью определения координат опорных точек, но при этом требует дополнительных капиталовложений в оборудование.
Результатом является повышение производительности полевых работ с использованием ВЛС за счет умельчения масштаба аэросъемки с сохранением требуемой точности построения ЦМР и надежности дешифрирования контуров.
При выполнении камеральных работ по созданию ЦТП и ЦОФП повышение производительности происходит за счет исключения процесса фототриангуляции, замены процесса создания ЦМР по снимкам более производительным процессом создания ЦМР по точкам лазерного сканирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14

## Slide 16
Помимо рассчитанного прямого экономического эффекта имеет место мультипликативный эффект за счет многократного использования в отраслях, создающих и потребляющих топографо-геодезическую и картографическую продукцию.
Таким образом результаты анализа свидетельствуют, что при выполнении работ по созданию ЦТП и ЦОФП масштаба 1:2000 технологии с использованием ВЛС являются предпочтительными по экономическим показателям по сравнению с традиционными.
При этом в сложившихся условиях ограничения использования импортного оборудования наиболее предпочтительным по экономическим и организационным причинам следует ожидать применение ВЛС для БВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!